## Slide 1
5 反馈放大电路

## Slide 2: 5 反馈放大电路
2
5.1 反馈的基本概念与分类
5.2 负反馈放大电路的方框图及增益的
一般表达式
5.3 负反馈对放大电路性能的改善
5.4 负反馈放大电路的分析方法
5.5 负反馈放大电路的稳定问题
5.1.1 反馈的基本概念
5.1.2 四种类型的反馈组态

## Slide 3: 5.1.1 反馈的基本概念
3
5.1 反馈的基本概念与分类
 反馈定义
 反馈举例
 直流反馈和交流反馈

## Slide 4: 1. 反馈定义
4
5.1.1 反馈的基本概念
所谓反馈，就是在电子系统中把输出回路的电量（电压或电流）馈送到输入回路的过程。
在电子电路中，将输出量（输出电压或输出电流）的一部分或全部通过一定的电路形式作用到输入回路，用来影响其输入量(输入电压或输入电流)的措施称为反馈。
——清华模电第三版
 对输出量取样：电压 or 电流
 存在一个反向传输信号的电路
 影响效果：增大 or 减小
 影响输入量：电压 or 电流
有无反馈的判断
电压反馈、电流反馈
正反馈、负反馈
串联反馈、并联反馈
4层含义：
相关判断：

## Slide 5: 2. 反馈举例
5
5.1.1 反馈的基本概念
反馈通路——信号反向传输的渠道
开环 ——无反馈通路
闭环 ——有反馈通路
反馈通路
（反馈网络）
信号的正向传输
有无反馈判断：若有反馈通路（闭环）  则引入了反馈
?
 存在一个反向传输信号的电路 有无反馈的判断

## Slide 6
6
固定偏流共射电路
Rb
vi
Rc
RL
2. 反馈举例
无反馈
有反馈
受温度影响 Q不稳定
可自动调整 Q稳定
无反馈
有反馈
净输入

## Slide 7
5.1.1 什么是反馈
将电子系统输出回路的电量（电压或电流），送回到输入回路的过程。
hfeib
ic
vce
Ib
vbe
hrevce
hie
hoe
内部反馈
外部反馈

## Slide 8
输出信号
反馈放大电路的输入信号
反馈信号
基本放大电路的输入信号（净输入信号）
5.1.1 什么是反馈
框图
反馈通路——信号反向传输的渠道
开环 ——无反馈通路
闭环 ——有反馈通路

## Slide 9
判断电路是否存在反馈通路
5.1.1 什么是反馈
反馈通路（本级）
反馈通路（本级）
反馈通路（级间）

## Slide 10
5.1.2 直流反馈与交流反馈
根据反馈到输入端的信号是交流，还是直流，或同时存在，来进行判别。
直流反馈
交、直流反馈

## Slide 11
5.1.2 直流反馈与交流反馈
(a)直流通路 (b)交流通路

## Slide 12
5.1.3 正反馈与负反馈
正反馈：输入量不变时，引入反馈后输出量变大了。
负反馈：输入量不变时，引入反馈后输出量变小了。
从输出端看
从输入端看
正反馈：引入反馈后，使净输入量变大了。
负反馈：引入反馈后，使净输入量变小了。
净输入量可以是电压，也可以是电流。

## Slide 13
5.1.3 正反馈与负反馈
判别方法：瞬时极性法。即在电路中，从输入端开始，沿着
信号流向，标出某一时刻有关节点电压变化的斜率
（正斜率或负斜率，用“+”、“-”号表示）。
净输入量减小
净输入量增大
负反馈
正反馈
反馈通路
反馈通路

## Slide 14
级间反馈通路
净输入量减小
级间负反馈
5.1.3 正反馈与负反馈

## Slide 15
5.1.3 正反馈与负反馈
反馈通路
净输入量减小
本级负反馈

## Slide 16
5.1.4 串联反馈与并联反馈
由反馈网络在放大电路输入端的连接方式判定
串联
串联：输入以电压形式求和（KVL） -vi+vid+vf=0 即 vid=vi- vf
并联：输入以电流形式求和（KCL） ii-iid-if=0 即 iid=ii-if
并联

## Slide 17
判断电路中的级间交流反馈是串联反馈还是并联反馈
5.1.4 串联反馈与并联反馈
并联反馈
级间反馈通路
xf (if)

## Slide 18
判断电路中的级间交流反馈是串联反馈还是并联反馈
5.1.4 串联反馈与并联反馈
串联反馈
级间反馈通路
xf (vf)

## Slide 19
5.1.5 电压反馈与电流反馈
电压反馈与电流反馈由反馈网络在放大电路输出端的取样对象决定
电压反馈：反馈信号xf和输出电压成比例，即xf=Fvo
电流反馈：反馈信号xf与输出电流成比例，即xf=Fio
并联结构
串联结构

## Slide 20
5.1.5 电压反馈与电流反馈
电压负反馈
RL
vo
xf 
xid 
vo
电压负反馈稳定输出电压
xf=Fvo ， xid= xi－xf

## Slide 21
5.1.5 电压反馈与电流反馈
电流负反馈
RL 
io
xf 
xid 
io
电流负反馈稳定输出电流
xf=Fio ， xid= xi－xf

## Slide 22
5.1.5 电压反馈与电流反馈
判断方法：负载短路法
将负载短路，反馈量仍然存在——电流反馈。
将负载短路（未接负载时输出对地短路），使vo为零，如果反馈量为零——电压反馈。
电压反馈
电流反馈
反馈通路
反馈通路

## Slide 23
5.1.5 电压反馈与电流反馈
电压反馈
反馈通路
end

## Slide 24
5.2 负反馈放大电路的四种组态
5.2.2 电压并联负反馈放大电路
5.2.3 电流串联负反馈放大电路
5.2.4 电流并联负反馈放大电路
5.2.1 电压串联负反馈放大电路
反馈组态判断举例（交流）
信号源对反馈效果的影响

## Slide 25
5.2.1 电压串联负反馈放大电路
输入以电压形式求和（KVL）： vid=vi- vf
稳定输出电压
特点：
电压控制的电压源

## Slide 26
5.2.2 电压并联负反馈放大电路
输入以电流形式求和（KCL）： iid=ii-if
稳定输出电压
电流控制的电压源
特点：

## Slide 27
5.2.3 电流串联负反馈放大电路
输入以电压形式求和（KVL）： vid=vi- vf
稳定输出电流
电压控制的电流源
特点：

## Slide 28
5.2.4 电流并联负反馈放大电路
输入以电流形式求和（KCL）： iid=ii-if
稳定输出电流
电流控制的电流源
特点：

## Slide 29
电压负反馈：稳定输出电压，具有恒压特性
串联反馈：输入端电压求和（KVL）
电流负反馈：稳定输出电流，具有恒流特性
并联反馈：输入端电流求和（KCL）
特点小结：

## Slide 30
反馈组态判断举例（交流）
电压并联负反馈

## Slide 31
直流反馈
交、直流反馈
反馈组态判断举例（交流）
(+)
(+)
(-)
(+)
(+)
(+)
电流串联负反馈

## Slide 32
串联负反馈
信号源对反馈效果的影响
vID = vI -vF
则vI最好为恒压源，即信号源内阻RS越小越好。
要想反馈效果明显，就要求vF变化能有效引起vID的变化。

## Slide 33
信号源对反馈效果的影响
并联负反馈
iID = iI -iF
则iI最好为恒流源，即信号源内阻RS越大越好。
要想反馈效果明显，就要求iF变化能有效引起iID的变化。
end

## Slide 35
5.3 负反馈放大电路增益的一般表达式
1. 闭环增益的一般表达式
2. 反馈深度讨论
3. 环路增益

## Slide 36
1. 闭环增益的一般表达式
开环增益
反馈系数
闭环增益
因为
所以
已知
闭环增益的一般表达式
即
5.3 负反馈放大电路增益的一般表达式

## Slide 37
负反馈放大电路中各种信号量的含义
5.3 负反馈放大电路增益的一般表达式

## Slide 38
2. 反馈深度讨论
一般负反馈
称为反馈深度
深度负反馈
正反馈
自激振荡
一般情况下，A和F都是频率的函数，当考虑信号频率的影响时，Af、A和F分别用 、 和 表示。
即
end
5.3 负反馈放大电路增益的一般表达式

## Slide 39
5.4 负反馈对放大电路性能的影响
7.4.2 减小非线性失真
7.4.3 抑制反馈环内噪声
7.4.4 对输入电阻和输出电阻的影响
7.4.1 提高增益的稳定性

## Slide 40
5.4.1 提高增益的稳定性
闭环时
对A求导得
只考虑幅值有
即闭环增益相对变化量比开环减小了1+AF
另一方面,在深度负反馈条件下
即闭环增益只取决于反馈网络。当反馈网络由稳定的线性元件组成时，闭环增益将有很高的稳定性。
负反馈的组态不同，稳定的增益不同（Avf 、Arf 、Agf 、Aif）

## Slide 42
5.4.2 减小非线性失真
闭环时增益减小，线性度变好。
只能减少环内放大电路产生的失真，如果输入波形本身就是失真的，即使引入负反馈，也无济于事。
1——开环特性
2——闭环特性

## Slide 43
5.4.3 抑制反馈环内噪声
比原有的信噪比提高了 倍
电压的信噪比
增加一前置级
并认为该级为无噪声的
新的信噪比

## Slide 44
5.4.4 对输入电阻和输出电阻的影响
串联负反馈
1. 对输入电阻的影响
开环输入电阻 Ri=vid/ii
因为 vf=F·xo xo=A·vid
闭环输入电阻 Rif=vi/ii
所以 vi=vid+vf=(1+AF )vid
闭环输入电阻 Rif=vi/ii
引入串联负反馈后，输入电阻增加了。

## Slide 45
5.4.4 对输入电阻和输出电阻的影响
并联负反馈
1. 对输入电阻的影响
闭环输入电阻
引入并联负反馈后，输入电阻减小了。
注意: 反馈对输入电阻的影响仅限于环内，对环外不产生影响。

## Slide 46
例如
图中R1不在环内
但是
当R1>> 时，反馈对Rif几乎没有影响。

## Slide 47
5.4.4 对输入电阻和输出电阻的影响
2. 对输出电阻的影响
电压负反馈

## Slide 48
2. 对输出电阻的影响
闭环输出电阻
电压负反馈
而 Xid= - Xf= - FvT
忽略反馈网络对iT的分流
所以
引入电压负反馈后，输出电阻减小了。

## Slide 49
5.4.4 对输入电阻和输出电阻的影响
2. 对输出电阻的影响
电流负反馈
闭环输出电阻
引入电流负反馈后，输出电阻增大了。
注意: 反馈对输出电阻的影响仅限于环内，对环外不产生影响。

## Slide 50
负反馈对放大电路性能的改善，是以牺牲增益为代价的，且仅对环内的性能产生影响。
串联负反馈 ——
并联负反馈 ——
电压负反馈 ——
电流负反馈 ——
特别注意
增大输入电阻
减小输入电阻
减小输出电阻，稳定输出电压
增大输出电阻，稳定输出电流
5.4.4 对输入电阻和输出电阻的影响
end

## Slide 51
5.5 深度负反馈条件下的近似计算
1. 深度负反馈的特点
2. 举例

## Slide 52
1. 深度负反馈的特点
即，深度负反馈条件下，闭环增益只与反馈网络有关
由于
则
又因为
代入上式
得
（也常写为 xf  xi）
净输入量近似等于零
由此可得深度负反馈条件下，基本放大电路“两虚”的概念
输入量近似等于反馈量
（xid  0 ）

## Slide 53
1. 深度负反馈的特点
串联负反馈，输入端电压求和
深度负反馈条件下
xid= xi - xf  0
虚短
虚断
虚短
虚断
并联负反馈，输入端电流求和
vid= vi - vf  0
iid= ii - if  0
vid= iid ri  0

## Slide 54
2. 举例
电压串联负反馈
反馈系数
设电路满足深度负反馈条件，试写出该电路的闭环电压增益表达式。
解：
根据虚短、虚断
闭环增益
（就是闭环电压增益）

## Slide 55
2. 举例 (例5.5.1)
电压串联负反馈
设电路满足深度负反馈条件，试写出该电路的闭环电压增益表达式。
解：
根据虚短、虚断
闭环电压增益

## Slide 56
2. 举例 (例5.5.4)
电流并联负反馈
设电路满足深度负反馈条件，试写出该电路的闭环增益和闭环源电压增益表达式。
解：
根据虚短、虚断
闭环增益
所以闭环电压增益
注意：若io参考方向不同，将影响闭环增益的结果
又因为
iR

## Slide 57
解:（3）
闭环增益
例7.5.5 …（3）求大环反馈的闭环增益以及对信号源的闭环电压增益；…
电压并联负反馈
根据虚短、虚断
0V
2. 举例

## Slide 58
例1
(+)
(-)
(-)
(+)
(+)
(+)
电压串联负反馈
由虚短、虚断：
(+)
(+)
(-)
(+)
(+)
虚短：
虚断：
T1

## Slide 59
例2
闭环电压增益
则反馈系数为
(2) 闭环电压增益
求：(1) 反馈组态极性
(2) 由虚短和虚断可知
解：
(1) 电压串联负反馈
(+)
(-)
(-)
(+)
(+)
(+)
(+)
(+)

## Slide 60
60
例3
电流串联负反馈
vI
vF
vR
vO
iO
虚短：
虚断：
闭环增益
闭环电压增益

## Slide 61
例4
(+)
(+)
(+)
(+)
电流串联负反馈
由虚短、虚断：
(-)
而：
闭环增益
即：
闭环电压增益
串联稳压电路

## Slide 62
62
例5
闭环增益
闭环电压增益
电流串联负反馈
反馈系数
注：电路必须满足深度负反馈条件才有此结论
在深度负反馈条件下，利用虚短和虚断可知

## Slide 63
63
例6
求：(1) 大环组态；(2)二、三级局部组态；
(3) 深度负反馈下大环的闭环电压增益
(+)
(+)
(-)
(+)
(-)
(-)
(+)
(+)
(-)
解：
(1) 电压并联负反馈
(2)
T2和T3级间电流串联正反馈
T2 电流串联负反馈
T3 电流串联负反馈

## Slide 64
求：(3) 深度负反馈下大环的闭环电压增益
例6
(+)
(-)
(+)
(-)
由虚短和虚断：
电压并联负反馈
反馈系数
闭环增益
闭环电压增益
end

## Slide 65
5.6 负反馈放大电路设计
5.6.1 设计负反馈放大电路的一般步骤
5.6.2 设计举例

## Slide 66
5.6.1 设计负反馈放大电路的一般步骤
1. 选定需要的反馈类型
2. 确定反馈系数的大小
3. 适当选择反馈网络中的电阻阻值
4. 通过仿真分析，检验设计是否满足要求
信号源性质
对输出信号的要求
对输入、输出电阻的要求
对信号变换的要求（V-V、V-I、I-V、I-I ）
深度负反馈时
尽量减小反馈网络对基本放大电路的负载效应

## Slide 67
5.6.2 设计举例
例7.6.2 设计一个带负反馈的光电隔离器的驱动电路。设vs的变化范围为0～5V，内阻Rs=500Ω。要求LED的io1=10-3vs(A)。已知运放的Avo=104，Ri=5kΩ，Ro=100Ω。设计后仿真检验发光二极管的电流。
解:
驱动电路需要将电压vs转换为电流io1
已知LED的光强度——流过LED的电流io1
线性
——电压信号vs
线性
选用电流串联负反馈电路
光电隔离器

## Slide 68
解:
选用电流串联负反馈电路
所以 Rf=1kΩ
又因为根据虚断有
深度负反馈时
5.6.2 设计举例
例7.6.2 设计一个带负反馈的光电隔离器的驱动电路。设vs的变化范围为0～5V，内阻Rs=500Ω。要求LED的io1=10-3vs(A)。已知运放的Avo=104，Ri=5kΩ，Ro=100Ω。设计后仿真检验发光二极管的电流。

## Slide 69
5.7 负反馈放大电路的频率响应
5.7.2 增益一带宽积
5.7.1 频率响应的一般表达式

## Slide 70
5.7.1 频率响应的一般表达式
基本放大电路的高频响应
比开环时增加了
为基本放大电路通带增益
根据闭环增益表达式有
（设反馈网络为纯阻网络）
——通带闭环增益
其中
同理可得
——闭环上限频率
比开环时减小了
——闭环下限频率
引入负反馈后，放大电路的通频带展宽了

## Slide 71
5.7.1 频率响应的一般表达式
例7.7.1的波特图

## Slide 72
5.7.2 增益一带宽积
放大电路的增益-带宽积为常数
闭环增益-带宽积
开环增益-带宽积
end

## Slide 73
5.8 负反馈放大电路的稳定性
5.8.1 自激振荡及稳定工作的条件

## Slide 74
5.8.1 自激振荡及稳定工作的条件
1. 自激振荡现象
在不加任何输入信号的情况下，放大电路仍会产生一定频率的信号输出。
2. 产生原因
在高频区或低频区产生的附加相移达到180，使中频区的负反馈在高频区或低频区变成了正反馈，当满足了一定的幅值条件时，便产生自激振荡。

## Slide 75
5.8.1 自激振荡及稳定工作的条件
3. 自激振荡条件
自激振荡
反馈深度
即
又
得自激振荡条件
幅值条件
相位条件（附加相移）
注：输入端求和的相位（-1）不包含在内
闭环增益

## Slide 76
5.8.1 自激振荡及稳定工作的条件
4. 稳定工作条件
破坏自激振荡条件
或
当反馈网络为纯电阻网络时， f = 0。
其中
Gm——幅值裕度，一般要求Gm  - 10dB
m——相位裕度，一般要求m  45
（保证可靠稳定，留有余地）
写成等式，且幅值用分贝数表示时

## Slide 77
5.8.1 自激振荡及稳定工作的条件
用波特图表示
或
Gm  -10dB 或 m  45
4. 稳定工作条件

## Slide 78
5.8.1 自激振荡及稳定工作的条件
5. 负反馈放大电路稳定性分析
环路增益的幅频响应写为
一般
与频率无关，
则
的幅频响应是一条水平线
利用波特图分析
关键作出
的幅频响应和相频响应波特图
水平线
的交点为
即该点满足

## Slide 79
5.8.1 自激振荡及稳定工作的条件
(2) 作
水平线
判断稳定性方法
(1) 作出
的幅频响应和相频响应波特图
在水平线
的交点作垂线交相频响应曲线的一点
(3) 判断是否满足相位裕度
m  45
若该点
满足相位裕度，稳定；否则不稳定。
在相频响应的
点处作垂线交 于P点
若P点在 水平线之下，稳定；否则不稳定。
或
5. 负反馈放大电路稳定性分析

## Slide 80
基本放大电
基本放大
反馈深度越深，越容易自激。
越大，水平线
下移，越
容易自激
越大，表明
反馈深度越深
7.8.1 自激振荡及稳定工作的条件
5. 负反馈放大电路稳定性分析
P点交在 的-20dB/十倍频程处，放大电路是稳定的。