## Slide 1: 第3章 指令系统
第3章 指令系统—汇编语言

## Slide 2: 单片机原理及应用 Single-chip Microcomputer Principle & Application
教师团队
秦晓飞、杨海马、肖儿良、夏 鲲、丁学明
范彦平、施伟斌、袁英豪、左小五、孙国强 上海理工大学光电学院 2020年
第3章 指令系统—汇编语言

## Slide 3
任课教师：肖儿良
E-mail：xiaoerliang@126.com
Tel：13501811439
办公室地点：新光电大楼915室
第3章 指令系统—汇编语言

## Slide 4
§3.3 89C51/S51指令系统
§3.2 寻址方式
§3.1 汇编语言
第3章 指令系统—汇编语言

## Slide 5: 让单片机完成“10+20”的功能流程？
机器语言
汇编语言
高级语言
单片机的硬件
程序设计者
设计工具
10+20=30
单片机
执行
第3章 指令系统—汇编语言
指令集
程序
设计

## Slide 6: 1、指令和程序设计语言
指 令：是CPU根据人的意图来执行某种操作的命令。
程序设计语言：是用于设计计算机程序的工具，通常包括一组记号和一组规则。程序设计语言分为:
        机器语言
        汇编语言
        高级语言
指令集：是CPU能够执行的全部指令的集合。
程 序：是一组能实现特定功能的有序指令。
第3章 指令系统—汇编语言

## Slide 7: 1、指令和程序设计语言
高级语言
int x,y,z;
x=10;
y=20;
Z=x+y;
74 0A
24 14
。。。
编译
汇编
第3章 指令系统—汇编语言
高级语言：一种独立于机器，面向过程或对象的程序设计语言。如：流行的，C，C++，C#，Java，python…
例如：要实现10+20

## Slide 8: 1、指令和程序设计语言
第3章 指令系统—汇编语言
机器语言：是利用二进制编码表示每一条指令，是计算机能直接识别和执行的语言。用机器语言设计的程序称为机器语言程序（或机器码程序），又称为目标程序。
例如：要实现10+20
01110100 00001010
00100100 00010100
机器语言
74 0A
24 14
机器码

## Slide 9: 1、指令和程序设计语言
汇编语言：是用助记符、符号和数字等来表示指令的程序设计语言，它与机器语言一一对应。汇编语言属于某种计算机所特有，与硬件密切相关，不具有通用性，不同平台之间不可直接移植。用汇编语言编写的程序称为汇编程序。
第3章 指令系统—汇编语言
例如：要实现10+20
汇编语言
MOV A,#0AH
ADD A,#14H
74 0A
24 14
汇编
机器码

## Slide 10: 2、指令格式
[标号] 操作码 [目的操作数][，源操作数] [；注释]
操作码②：2-5个英文字母，规定该指令所实现的操作功能 例如：ADD
操作数③：是操作对象，指明参与操作的数据来源，以及操作结果存放的目的单元。可以是一个立即数，或是一个数据所在的空间地址。
标号①： 是一个编号或字符串，编译时把标号用具体的立即数替换。
是可以选择的。例如： STR: （后面带冒号）。
注释④： 指令或程序的说明，方便理解 例如：;累加器里的数加3
(以;开始）
例如：STR: ADD A, #14H ;累加器里的数加3
源操作数：参与操作的数据来源，例如：#14H （立即数）
目的操作数：操作结果存放的目的单元，例如：A
第3章 指令系统—汇编语言
①
④
②
③
这条指令对应的机器码为：24 14 ，长度为2个字节。

## Slide 11: 单字节指令
指令码中隐含着对某一种寄存器的操作
3、指令的分类
指令
例如：MOV A，Rn 指令代码：1 1 1 0 1 r r r
指令中的rrr三位的不同编码指定某寄存器
例如：INC DPTR 指令代码：A3H= 1 0 1 0 0 0 1 1
（按长度）
双字节指令
一字节为操作码，一字节为操作数或操作数的地址
操作码
立即数或操作数的地址
三字节指令
一字节为操作码，两字节为操作数或操作数的地址
操作码
立即数或地址
立即数或地址
第3章 指令系统—汇编语言
n=0，1，2，3…7 由指令代码中的 r r r确定
例如： MOV A,#0AH 指令代码：74 0A
例如： MOV 04H,#0AH 指令代码：75 04 0A