## Slide 1: 3.3 89C51/S51单片机的指令系统
第3章 指令系统—89C51/S51的指令系统

## Slide 2: 单字节指令
按长度
双字节指令
三字节指令
第3章 指令系统—指令分类
49条
45条
17条
单周期指令
双周期指令
四周期指令
64条
45条
2条
按执行时间
数据传送指令
28条
24条
按功能
算数运算指令
逻辑运算及移位指令
25条
控制转移指令
17条
位操作指令
17条
89C51/S51共有111指令
使用汇编语言只要熟悉42种助记符即可
指令分类

## Slide 3: 3.3.1 数据传送指令
第3章 指令系统—89C51/S51的指令系统

## Slide 4
第3章 指令系统—数据传送指令
1.以累加器A为目的操作数的指令(4条)
2.以寄存器Rn为目的操作数的指令（3条）
3.以直接地址为目的操作数的指令（5条）
4.以间接地址为目的操作数的指令（3条）
5.十六位数据传送指令(1条)
6.查表指令（2条）
7.累加器A与片外RAM传送指令(4条)
8.栈操作指令（2条）
9.交换指令(4条)
数据传送指令
28条
助记符
MOV
MOV
MOV
MOV
MOV
MOVC
MOVX
PUSH、POP
XCH、XCHD

## Slide 5
累加器A
寄存器Rn
直接地址
间接地址
目的
数据传送
累加器A
寄存器Rn
直接地址
间接地址
立即数
源
源数据
目的数据
第3章 指令系统—数据传送指令

## Slide 6
图3.6 传送指令在片内存储器的操作功能
@Ri
direct
Rn
#data
ACC
23:07
6
第3章 指令系统—数据传送指令
MOV助记符号在片内存储器、寄存器的数传送操作
（16条）
DPTR
#data
#data16
助记符 [目的操作数][，源操作数] [；注释]
MOV A, #03 ;将立即数传送到累加器

## Slide 7
1.以累加器A为目的操作数的指令(4条)
汇编指令格式
MOV A，Rn；
MOV A，direct;
MOV A, @Ri;
MOV A, #data
机器码格式
1110 1rrr
1110 0101
direct
1110 011i
0111 0100
data
操作
(Rn)→A
(direct) →A
((Ri)) → A
#data → A
注释
将工作寄存器Rn（即R0~R7）内容传送到累加器A中
将直接寻址所得的片内RAM单元内容或特殊功能寄存器中的内容传送到累加器A中
将间接寻址（Ri为R0或R1）所得的片内RAM单元内容或特殊功能积存器中的内容传送到累加器A中
将立即数传送到累加器A中
第3章 指令系统—数据传送指令
助记符 MOV
MOVE

## Slide 8
MOV A，#30H ；（A）=30H
MOV A， 30H ；（A）=11H
MOV A，@R1 ；（A）=11H
MOV A，R1 ；（A）=30H
例：程序运行前：起始30H单元内容为11H，R1中为30H
23:07
8
第3章 指令系统—数据传送指令
1.以累加器A为目的操作数的指令(4条)

## Slide 9: 2 、以寄存器Rn为目的操作数指令（3条）
汇编指令格式
MOV Rn，A；
MOV Rn，direct；
MOV Rn，#data；
机器码格式
1111 1rrr
1rrr
direct
0111 1rrr
data
操作
(A)→ Rn
(direct) → Rn
#data → Rn
注释
将累加器A中内容传送到工作寄存器Rn（即R0-R7）中
将直接寻址所得的片内RAM单元内容或特殊功能寄存器中的内容传送到工作寄存器Rn（即R0-R7）中
将立即数传送到工作寄存器Rn（即R0-R7）中
23:07
9
第3章 指令系统—数据传送指令

## Slide 10: 如：（A）=78H，（R5）=47H，（70H）=F2H，执行指令：
MOV R5，A ；（A）→R5，（R5）=78H
MOV R5，70H ；（70H）→R5，（R5）=F2H
MOV R5，#A3H ； A3H→R5，（R5）=A3H
23:07
10
第3章 指令系统—数据传送指令
2 、以寄存器Rn为目的操作数指令（3条）
说明：1、指令功能：把源操作数所指定的内容送到当前工作寄存器组R0-R7中的某个寄存器。
2、源操作数有寄存器寻址、直接寻址和立即数寻址三种方式
3 、 在89C51/S51指令系统中没有“MOV Rn，Rn”传送指令

## Slide 11: 3 、以直接地址为目的操作数的指令（5条）
机器码格式
1111 0101
direct
1000 1rrr
direct
1000 0101
direct2
direct1
1000 011i
direct
0111 0101
direct
data
汇编指令格式
MOV direct ,A;
MOV direct ,Rn ;
MOV direct1 , direct2 ;
MOV direct ,@Ri ;
MOV direct ,#data;
操作
(A)→ direct
Rn→ direct
direct2→direct 1
((Ri)) → direct
#data → direct
注释
将A中内容传送到直接地址direct所指出的片内存储单元中。
将工作寄存器Rn（即R0-R7）中内容传送到直接地址direct所指出的片内存储单元中。
将直接地址源direct所指出的片内存储单元中内容传送到直接地址目的direct所指出的片内存储单元中
将间接寻址（Ri为R0或R1）所得的片内RAM单元内容传送到直接地址direct所指出的片内存储单元中
将立即数传送到直接地址direct所指出的片内存储单元中
23:07
11
第3章 指令系统—数据传送指令

## Slide 12: 4 、以间接地址为目的操作数的指令（3条）
(Ri)表示Ri中的内容为指定的RAM单元。
汇编格式 机器码格式 操作
MOV @Ri , A ;1111 011i (A)→(Ri)
功能：将累加器A中内容传送到间接寻址Ri为R0或R1）所指的片内RAM单元中
MOV @Ri , direct ; 0101 011i (direct)→(Ri)
功能：将直接寻址得到的片内RAM direct单元内容，或特殊功能寄存器中内容，传送到间接寻址（Ri为R0或R1）所指的片内RAM单元中。
MOV @Ri , #data ; 0111 011i #data→(Ri)
功能：将立即数data传送到间接寻址（Ri为R0或R1）所得的片内RAM单元中。
23:07
12
第3章 指令系统—数据传送指令

## Slide 13: 5、 十六位数据传送指令(1条)
例：MOV DPTR, #1000H ；(DPTR）=1000H，
；(DPH）=10H，
；(DPL）=00H
汇编指令格式
MOV DPTR，#data16；
机器码格式
1001 0000
data(h)
data(l)
操作
#data16→DPTR
注释
将16位立即数传送到DPTR中
23:07
13
第3章 指令系统—数据传送指令
DPTR
#data16
说明：1、指令功能：是把16位常数送入DPTR。
2、DPTR由DPH和DPL组成。 16位常数的高8位送给DPH,低8位送给DPL。
助记符 MOV
MOVE

## Slide 14: 6 、查表指令（2条）
汇编指令格式
MOVC A，@A+DPTR；
MOVC A，@A+PC；
机器码格式
1001 0011
1000 0011
操作
((A)+(DPTR))→A
先(PC)+1→PC
((A)+(PC))→A
注释
将程序存储器内容传送到A中(远程查表）
将程序存储器内容传送到A中（近程查表）
23:07
14
第3章 指令系统—数据传送指令
基地址寄存器+变址寄
存器间接寻址@PC+A
(程序存储器0-64K)
基地址寄存器+变址寄存
器间接寻址@DPTR+A
(程序存储器0-64K)
A寄存器
助记符 MOVC
MOVE Code

## Slide 15: 6 、查表指令（2条）
执行下面程序段后结果如何？
MOV DPTR, #2000H ；（DPTR）=2000H
MOV A, #0AH ；（A）=0AH
MOVC A, @A+DPTR ；(A)=(200AH)=11H
例1：若：初始 ROM 内容：
2000H 00H
2001H 01H
2002H 09H
2003H 04H
2004H 06H
2005H 08H
2006H FFH
2007H 66H
2008H 45H
2009H ABH
200AH 11H
最后结果为：(A)= 11H
23:07
15
第3章 指令系统—数据传送指令

## Slide 16: 1010H 02H 1011H 04H 1012H 06H 1013H 08H
最后结果为：(A)=02 (R0)=02 (PC)=1004
执行下面程序后的结果如何？
1000H 74 0D MOV A, #0DH ；（A）= 0DH
1002H 83 MOVC A, @A+PC ；（PC）=1002+1=1003H，
；（A） =（（A）+（PC））
； =（0D+1003）
； =（1010H）
； = 02H
1003H F8 MOV R0, A ； （R0）=（A）=02H
例2:若初始ROM内容为：
23:07
16
第3章 指令系统—数据传送指令
6 、查表指令（2条）

## Slide 17: 7、 累加器A与片外RAM传送指令(4条)
CPU对片外RAM的访问只能用寄存器间接寻址的方式，有四条指令：
汇编指令格式 机器码格式 操作
MOVX A，@Ri 1110 001i ((Ri)) → A
MOVX A, @DPTR 1110 0000 ((DPTR)) → A
MOVX @Ri , A 1111 001i (A) → (Ri)
MOVX @DPTR , A 1111 0000 (A) → (DPTR)
23:07
17
第3章 指令系统—数据传送指令
从外部RAM读数据到A
将A的保存到外部RAM
助记符 MOVX
MOVE eXternal RAM
说明：1、第1，3两条指令是用R0或R1作低8位地址指针，由P0口送出，寻址范围是256字节，高8位地址无效，即P2口不参与对外部RAM的读、写。
2、第2，4两条指令以DPTR为片外数据存储器16位地址指针，寻址范围达64KB，DPL → P0, DPH → P2, P0口、P2口同时参与对外部RAM的读、写。
3、第1、2条指令从RAM中读取数据，第3、4条指令往RAM中保存（写）数据

## Slide 18
A寄存器
寄存器间接寻址
@R1.@R0
片内 RAM 0-255
寄存器间接寻址
@DPTR
片外 RAM 0-64K
图
3.8
外部数据存储器传送操作
23:07
18
第3章 指令系统—数据传送指令
7、 累加器A与片外RAM传送指令(4条)
MOV R1, #30H ；(R1)=30H
MOVX A, @R1 ；(A)=02H
MOV R0, #30H ；(R0)=(A)=02H
MOV A，＠R1 ；(A)=((R1))=01H
MOV R2, A ；(R2)=(A)=01H
例: 若片内RAM (30H)=01H，片外RAM (30H)=02H，执行下面程序段后的结果如何。

## Slide 19: 8 、栈操作指令（二条）
汇编指令格式 机器码格式 操作 注释
PUSH direct 1100 0000 先(SP)+1 → SP 将direct内容压入堆栈
direct 后(direct) → (SP) 入栈
POP direct 1101 0000 先((SP)) → direct 将堆栈内容弹出到
direct 后 (SP)-1 →SP direct单元中 出栈
23:07
19
第3章 指令系统—数据传送指令
MOV SP， #18H ; （SP）=18H
MOV A， #30H ; （A）=30H
MOV DPTR， #1000H ; （DPTR）=1000H
PUSH A ; （SP）=19H（19H）=30H
PUSH DPH ; （SP）=1AH（1AH）=10H
PUSH DPL ; （SP）=1BH（1BH）=00H
POP DPL ; (DPL)=00H (SP)=1AH
POP DPH ; (DPH)=10H (SP)=19H
POP A ; (A)=30H (SP)=18H
助记符 PUSH、POP
PUSH onto stack
POP from stack

## Slide 20: 9、 交换指令(4条)
（1）字节变换指令
汇编指令格式 机器码格式 操作 注释
XCH A, Rn 1100 1rrr (A)← → (Rn) A的内容与Rn的内容互换
XCH A,direct 1100 0101 (A)← → (direct) A的内容与direct的内容互换
direct
XCH A,@Ri 1100 011i ((A)← → ((Ri)) A的内容与((Ri))的内容互换
例: 初始时：(A)=34H，(30H)=11H
XCH A, 30H ； (A)=11H，(30H)=34H
MOV R1, #30H ； (R1)=30H
XCH A, @R1 ； (A)=34H，(30H)=11H
23:07
20
第3章 指令系统—数据传送指令
助记符 XCH
eXCHange

## Slide 21: (2) 半字节交换指令
第一条指令为低半字节交换指令。该指令将累加器A的低4位与R0或R1所指出的片内RAM单元的低4位数据相互交换，各自的高4位不变，其操作表示为：
如：(R1)=30H,(30H)=11H,(A)=34H
则： XCHD A， @R1 ； (A)=31H ； (30H)=14H
A
半字节
半字节
RAM
汇编指令格式 机器码格式 操作
XCHD A , @ Ri 1101 011i (A)0-3 ← →((Ri))0-3
23:07
21
第3章 指令系统—数据传送指令
助记符 XCHD
eXCHange low-order Digit