## Slide 1: 3.3.2 算术运算指令
第3章 指令系统—算术运算指令

## Slide 2
第3章 指令系统—算数运算指令
微处理器
1、运算器
2、控制器
3、寄存器
A
ALU
PSW

## Slide 3
第3章 指令系统—算数运算指令
加法
4条
算数运算指令
减法
乘法
除法
十进制调整指令
不带进位加法
带进位加法
4条
加1指令
5条
4条
带进位减法
减1指令
4条
乘法指令
1条
除法指令
1条
1条
24条
ADD
ADDC
INC
SUBB
DEC
MUL
DIV
DA
助记符

## Slide 4
第3章 指令系统—算数运算指令
说明：
1、 89C51/S51算术运算指令包括加、减、乘、除基本四则运算
3、算术/逻辑运算部件(ALU)仅执行无符号二进制整数的算术运算
2、在双操作数的加、带进位加和带借位减的操作里，累加器A的内容为第一操作数，并将操作后的中间结果存放在A中；第二操作数可以是立即数、工作寄存器内容、寄存器Ri间接寻址字节或直接寻址字节。
5、借助进位标志，可进行多精度加、减运算；
6、也可以对压缩BCD数进行运算(压缩BCD数是指在单字节中存放2位BCD码) ；
7、算术运算结果将使进位ＣY、半进位AC、溢出位OV三个标志位置位或复位，只有加1和减1指令不影响这些标志位。
4、借助溢出标志位OV，可对带符号数进行补码运算；

## Slide 5: 1 、 不带进位加法指令(4条)
A
寄存器Rn
直接地址
间接地址
立即数
第1操作数
和
第3章 指令系统—算数运算指令
第2操作数
A
ADD A, Rn
ADD A，direct
ADD A，@Ri
ADD A, #data
指令
影响PSW
CY
AC
OV
P
助记符 ADD
说明：1、指令功能：将工作寄存器、内部RAM单元内容或立即数的8位无符号二进制数和累加器A的数相加，所得的“和”存放在累加器A中。
2、指令会影响PSW寄存器中的CY\AC\OV\P标志位。
Addition

## Slide 6: 1 、 不带进位加法指令(4条)
汇编指令格式 机器码格式 操作 注释
ADD A, Rn； 0010 1rrr (A)+(Rn) → A 将工作寄存器内容和
累加器A中的数相加，
“和”存放于累加器A中
ADD A，direct； 0010 0101 (A)+(direct) →A 将内部RAM单元内容和
direct 累加器A中的数相加，
“和”存放于累加器A中
ADD A，@Ri； 0010 011i (A)+((Ri)) →A 将间接寻址(Ri为R0或R1)
所得的片内RAM单元中内容
和累加器A中的数相加，
“和”存放于累加器A中
ADD A, #data； 0010 0100 (A)+#data →A 将立即数的8位无符号二进制
data 数和累加器A中的数相加，
“和”存放于累加器A中
第3章 指令系统—算数运算指令

## Slide 7
说明： 1、指令的执行将影响标志位AC，Cy，OV，P。
2、当“和”的第3位有进位时，将AC标志位置1，否则为0
3、当“和”的第7位有进位时，将CY标志位置1，否则为0
    4、溢出标志位OV=C7 ⊕ C6（异或），该标志位只有带符号数运算时才有用。C6为D6位向D7位的进位或借位, C7为D7位向CY位的进位或借位。
例：若：（A）=78H ，（R0）=64H
执行: ADD A，R0 后，结果及PSW=？
（A）：78H= 0111 1000 B
+（R0）：64H= 0110 0100 B
（A）：DCH= 1101 1100 B
标志位： CY=0， AC=0， OV=1， P=1，
即: PSW=05H
结果： （A）=DCH （R0）=64H
第3章 指令系统—算数运算指令
1 、 不带进位加法指令(4条)

## Slide 8: 2 、 带进位加法指令(4条)
A
寄存器Rn
直接地址
间接地址
立即数
第1操作数
和
第3章 指令系统—算数运算指令
第2操作数
A
ADDC A, Rn
ADDC A,direct
ADDC A，@Ri
ADDC A, #data
指令
影响PSW
CY
AC
OV
P
助记符 ADDC
CY
进位位
说明：1、指令功能：同时把源操作数所指出的内容和进位标志位CY，都加到累加器A中，结果存放到A中。
2、本组指令常用于多字节加法。
Add with Carry

## Slide 9: 2 、带进位加法指令（4条）
汇编指令格式 机器码格式 操作 注释
ADDC A, Rn； 0011 1rrr (A)+CY+(Rn) → A 将工作寄存器内容与CY及
累加器A中的数相加，
“和”存放于累加器A中
ADDC A，direct；0011 0101 (A) +CY +(direct) →A 将内部RAM单元内容与
direct CY及累加器A中的数相加，
“和”存放于累加器A中
ADDC A，@Ri； 0011 011i (A) +CY+((Ri)) →A 将间接寻址(Ri为R0或R1)
所得的片内RAM单元中内
容与CY及累加器A中的数
相加， “和”存放于累加器
A中
ADDC A, #data； 0011 0100 (A) +CY + #data →A 将立即数的8位无符号二进
data 制数与CY及累加器A中的数
相加，“和”存放于累加器A中
第3章 指令系统—算数运算指令

## Slide 10
例1： 设（A）=0C3H，（R0）=0AAH， (CY)=1。 执行指令“ADDC A，R0”后的结果及标志位如何？
    解：
      （A）： C3H=1100 0011
      + （CY）： 1=0000 0001
      1100 0100
      + （R0）： AAH=1010 1010
      （A）： 6EH=0110 1110
      标志位： CY=1，OV=1，AC=0，
      结 果：（A）=6EH，（R0）=0AAH。
第3章 指令系统—算数运算指令
2 、带进位加法指令（4条）

## Slide 11: 例2：编程，将(30H),(31H)单元中的16位数与（40H）,(41H）单元中的16位数相加，结果存于（30H）,(31H）单元中。
解：
MOV A， 30H
ADD A， 40H
MOV 30H，A
MOV A， 31H
ADDC A， 41H
MOV 31H，A
第3章 指令系统—算数运算指令
2 、带进位加法指令（4条）

## Slide 12: 3、带借位减法指令（4条）
第3章 指令系统—算数运算指令
助记符 SUBB
A
寄存器Rn
直接地址
间接地址
立即数
第1操作数
差
第2操作数
A
SUBB A, Rn
SUBB A,direct
SUBB A，@Ri
SUBB A, #data
指令
影响PSW
CY
AC
OV
P
CY
进位位
说明：1、指令功能：从累加器A中减去源操作数所指出的数及进位位CY的值,差保留在累加器A中。
2、本组指令可以用于多字节减法。
3、 89C51/S51指令系统中没有不带借位减法指令，可以在“SUBB”指令前用“CLR C”指令将Cy清0
Subtract with Borrow

## Slide 13: 3 、带借位减法指令（4条）
汇编指令格式 机器码格式 操作 注释
SUBB A, Rn； 1001 1rrr (A)-CY -(Rn) → A 将工作寄存器内容与CY及
累加器A中的数相减，
“差”存放于累加器A中
SUBB A，direct；1001 0101 (A) -CY -(direct) →A 将内部RAM单元内容与
direct CY及累加器A中的数相减，
“差”存放于累加器A中
SUBB A，@Ri； 1001 011i (A) -CY -((Ri)) →A 将间接寻址(Ri为R0或R1)
所得的片内RAM单元中内
容与CY及累加器A中的数
相减， “差”存放于累加器
A中
SUBB A, #data； 1001 0100 (A) -CY -#data →A 将立即数的8位无符号二进
data 制数与CY及累加器A中的数相
减， “差”存放于累加器A中
第3章 指令系统—算数运算指令
助记符 SUBB

## Slide 14: 例：设（A）=0C9H,（R2）=54H,Cy=1。 执行指令“SUBB A， R2”的结果如何？
解：
    （A）=0C9H= 11001001 B
    - ） Cy= 1 = 00000001 B
    11001000 B
    -） （R2）=54H = 01010100 B
    （A）=74H = 01110100 B
    结果为：（A）=74H
    标志位为：Cy=0 AC=0 OV=1 P=0
第3章 指令系统—算数运算指令
3 、带借位减法指令（4条）
助记符 SUBB

## Slide 15
汇编指令格式 机器码格式 操作
MUL AB ； 1010 0100 (A)×(B)→B15-8A7-0
例：（A）=4EH，（B）=5DH，执行指令“MUL AB”后结果如何?
解: 结果为：（B）=1CH, （A）=56H，
表示积: （BA）=1C56H，OV=1,CY=0,AC=0,P=1。
第3章 指令系统—算数运算指令
4、乘法指令（1条）
助记符 MUL
说明：1、指令功能：将累加器A和寄存器B中两个无符号数相乘，所得16位积的低字节存放在A中，高字节存放中B中。
2、若乘积大于0FFH，则OV置1，否则OV清0。Cy位总是被清0
第1操作数
积
第2操作数
指令
影响PSW
A
A（低8位）
MUL AB
B
B（高8位）
PSW
Multiply

## Slide 16
例：（A）=BFH，（B）=32H。执行指令“DIV AB”后:
结 果：（A）=03H，（B）=29H；
标志位： CY=0，OV=0。
汇编指令格式 机器码格式 操作
DIV AB ； 1000 0100 (A)/(B)的商 → A，(A)/(B)的余数→ B
第3章 指令系统—算数运算指令
5、除法指令（1条）
助记符 DIV
第1操作数
结果
第2操作数
指令
影响PSW
A
A（整数商）
DIV AB
B
B（余数）
PSW
说明：1、指令功能：A中内容除以B中内容，整数商存于A中，余数存于B中
2、该指令执行后，CY和OV均被清0
3、若原（B）=00H，则结果无法确定，用OV=1表示，CY仍为0
Divide

## Slide 17
第3章 指令系统—算数运算指令
6、加1指令（5条）
助记符 INC
1
A
寄存器Rn
直接地址
间接地址
DPTR
第1操作数
结果
第2操作数
INC Rn
INC direct
INC @Ri
INC DPTR
指令
A
寄存器Rn
直接地址
间接地址
DPTR
INC A
不影响CY
Increment

## Slide 18
汇编指令格式 机器码格式 操作 注释
INC A ； 0000 0100 (A)+1 → A A中内容加1。
INC Rn； 0000 1rrr (Rn)+1 → Rn Rn中内容加1。
INC direct； 0000 0101 (direct)+1→direct direct单元中内容加1。
direct
INC @Ri； 0000 011i ((Ri))+1→(Ri) Ri间接寻址所得的片内RAM
单元中内容加1。
INC DPTR； 1010 0011 (DPTR)+1 → DPTR DPTR中内容加1
第3章 指令系统—算数运算指令
6、加1指令（5条）
助记符 INC
说明：1、指令功能：将累加器A、通用工作寄存器、片内RAM、DPTR的内容加1。
2、该组指令的操作不影响CY 。若原单元内容为FFH，加1后溢出为00H，也不影响CY标志。
3、“INC DPTR”对DPTR 的16位数实现加1功能。

## Slide 19: 例： 若：（R1）=30H ，（30H）=11H 求执行下面指令后的结果。 INC @R1； (30H)=12H INC R1 ； (R1)=31H
解： 结果为：（30H）=12H，（R1）=31H。
不影响PWS.
第3章 指令系统—算数运算指令
6、加1指令（5条）
助记符 INC
例：比较指令“INC A”和“ADD A，#01H”的结果。
解：“INC A”指令只将A的内容加1，标志位没有变化。
而“ADD A，#01H”指令不仅将A的内容加1，还影响标志位变化

## Slide 20
第3章 指令系统—算数运算指令
1
A
寄存器Rn
直接地址
间接地址
第1操作数
结果
第2操作数
DEC Rn
DEC direct
DEC @Ri
指令
A
寄存器Rn
直接地址
间接地址
DEC A
不影响CY
7、减1指令（5条）
助记符 DEC
说明：1、指令功能：将累加器A、通用工作寄存器、片内RAM、DPTR的内容减1。
2、该组指令的操作不影响CY。若原单元内容为00H，减1后溢出为FFH，也不影响CY标志。
3、不能对DPTR 的16位数实现减1功能。
Decrement

## Slide 21: 例： 若：（R1）=30H ，（30H）=00H 求执行下面指令后的结果。 DEC @R1 ； (30H)=FFH DEC R1 ； (R1)=2FH
汇编指令格式 机器码格式 操作 注释
DEC A ； 0001 0100 (A)-1 → A A中内容减1。
DEC Rn； 0001 1rrr (Rn)-1 → Rn Rn中内容减1。
DEC direct； 0001 0101 (direct)-1→direct direct单元中内容减1。
direct
DEC @Ri； 0001 011i ((Ri))-1→(Ri) Ri间接寻址所得的片内RAM
单元中内容减1。
第3章 指令系统—算数运算指令
7、减1指令（5条）
助记符 DEC
解： 结果为：（30H）= FFH，（R1）=2FH。
不影响PWS.

## Slide 22
汇编指令格式 机器码格式 操作
DA A； 1101 0100 若 (A0-3)>9或AC=1，则(A0-3)+6→A0-3
同时，若(A4-7)>9或CY=1，则(A4-7)+6→A4-7
第3章 指令系统—算数运算指令
8、十进制调整指令（1条）
助记符 DA
说明：1、指令功能：调整累加器内容为BCD码,即将16进制码转换为BCD码。
2、指令跟在ADD或ADDC指令后,将相加后存放在累加器中的结果进行十进制调整,完成十进制加法运算功能。
3、本指令不能简单地把累加器A的16进制数变换成BCD码，也不能用于十进制减法的调整。
Decimal Adjust

## Slide 23
解：先执行ADDC A，R3；
（A）： 0101 0110 BCD：56
（R3）： 0110 0111 BCD：67
（+）（CY）： 0000 0001 BCD：01
和 ： 1011 1110
即（A）=1011 1110 且影响标志位 CY=0，AC=0；
再执行DA A； 因为A中的高四位值为11，大于9，低四位值为14，也大于9，所以内部调整自动进行加66H的操作：
1011 1110
调整+） 0110 0110
1 0010 0100 BCD：124
即（A）=0010 0100=24BCD，CY=1；AC=1。
第3章 指令系统—算数运算指令
8、十进制调整指令（1条）
助记符 DA
例: 设累加器A内容为：01010110B（即为56的BCD码），寄存器R3的内容为01100111B（即67的BCD码），CY内容为1。求执行下列指令后的结果。
ADDC A，R3； DA A；