## Slide 1: 3.3.3 逻辑操作指令
第3章 指令系统—逻辑操作指令

## Slide 2
2条
逻辑操作指令
简单操作指令
移位指令
4条
逻辑“与”指令
6条
6条
6条
25条
CLR、 CPL
RL、RR、RLC、RRC
ANL
OR
XRL
助记符
第3章 指令系统—逻辑操作指令
逻辑操作指令包括：与、或、异或、清除、求反、移位、累加器半字节交换等操作。该指令组全部操作数都是8位，共25条指令。
逻辑“或”指令
逻辑“异或”指令
累加器半字节交换
1条
SWAP

## Slide 3: 1、简单操作指令（2条）
汇编指令格式 机器码格式 操作 注释
CLR A ； 1110 0100 0 → A 累加器A清0指令，只影响标志位P
CPL A ； 1111 0100 (A)/ → A 累加器A取反指令，不影响标志位
第3章 指令系统—逻辑操作指令
助记符 CLR、CPL
说明：1、 指令操作对象是累加器A
2、“CLR A”累加器A清0指令，只影响标志位P
3、“CPL A”累加器A取反指令，只影响标志位P
CLeaR、 ComPLement

## Slide 4
汇编指令格式 机器码格式 操作 注释
RL A ； 0010 0011 A中内容循环左移一位。
←a7 ← a0 ←
RR A ； 0000 0011 A中内容循环右移一位。
→ a7 → a0 →
RLC A ； 0011 0011 A中内容连同进位位CY一起循
← CY ← a7 ← a0 ← 环左移一位。
RRC A ； 0001 0011 A中内容连同进位位CY一起循
→ CY → a7 → a0 → 环右移一位。
第3章 指令系统—逻辑操作指令
2、移位指令（2条）
助记符 RL、RR、RLC、RRC
说明：1、指令操作对象是累加器A
2、我们通常用RLC A指令将累加器A的内容做乘2运算
Rotate
Left
Right
Carry
Rotate Right throught the Carry flag

## Slide 5
【例】 (A)=FAH
执行指令 “SWAP A”
结果: (A)=AFH。
20:58
第3章 指令系统—逻辑操作指令
5
3、累加器半字节交换指令（1条）
助记符 SWAP
SWAP A ；(Ａ０～３） （Ａ４～７）
功能: 将累加器A的高低两半字节交换

## Slide 6: 累加A
图3-11 内部数据存储器逻辑操作
20:58
第3章 指令系统—逻辑操作指令
6
助记符 ANL 、ORL 、XRL
目的操作数
直接存储单元
4条
2条
每类逻辑操作

## Slide 7
汇编指令格式 机器码格式 操作
ANL A， Rn； 0101 1rrr (A)∧(Rn) →A
ANL A，direct； 0101 0101 direct (A)∧(direct)→A
ANL A, @Ri； 0101 011i (A)∧((Ri)) →A
ANL A, #data； 0101 0100 data (A)∧data→A
ANL direct, A； 0101 0010 direct (direct)∧(A) →direct
ANL direct,#data； 0101 0011 (direct)∧#data→direct
20:58
第3章 指令系统—逻辑操作指令
7
4、逻辑“与”指令（6条）
助记符 ANL
说明：1、前四条是将累加器A的内容和操作数的内容按位进行逻辑“与”，结果存放在A中
2、后两条指令是将直接地址单元中的内容和操作数所指出的单元的内容按位进行逻辑“与”，结果存入直接地址单元中。若直接地址正好是I/O端口，则为“读——改——写”操作。
ANd Logic

## Slide 8
汇编指令格式 机器码格式 操作
ORL A， Rn； 0100 1rrr (A)∨(Rn) →A
ORL A，direct； 0100 0101 (A)∨(direct)→A
direct
ORL A, @Ri； 0100 011i (A)∨((Ri)) →A
ORL A, #data； 0100 0100 (A)∨data→A
data
ORL direct, A； 0100 0010 (direct)∨(A) →direct
direct
ORL direct,#data； 0100 0011 (direct)∨#data→direct
direct
data
20:58
第3章 指令系统—逻辑操作指令
8
5、逻辑“或”指令（6条）
助记符 ORL
说明：这组指令的功能是将两个指定的操作数按位进行逻辑“或”，前四条指令的操作结果存放在累加器A中，后两条指令的操作结果存放在直接地址单元中
OR Logic

## Slide 9
汇编指令格式 机器码格式 操作
XRL A， Rn； 0110 1rrr (A) ⊕ (Rn) →A
XRL A，direct； 0110 0101 (A) ⊕ (direct)→A
direct
XRL A, @Ri； 0110 011i (A) ⊕ ((Ri)) →A
XRL A, #data； 0110 0100 (A) ⊕ data→A
data
XRL direct, A； 0110 0010 (direct) ⊕ (A) →direct
direct
XRL direct,#data； 0110 0011 (direct) ⊕ #data→direct
direct
data
20:58
第3章 指令系统—逻辑操作指令
9
6、逻辑“异或”指令（6条）
助记符 XRL
说明：1、这组指令的功能是将两个指定的操作数按位进行“异或”，前四条指令的结果存放在累加器A中，后两条指令的操作结果存放在直接地址单元中
2、这类指令的操作均只影响标志位P。
eXclusive oR Logic