## Slide 1: 3.3.4 控制程序转移类指令
第3章 指令系统—控制程序转移类指令

## Slide 2
第3章 指令系统—控制程序转移类指令
助记符
算数运算指令
无条件转移指令
4条
17条
LJMP
条件转移指令
JZ、JNZ
判零转移指令
比较转移指令
循环转移指令
CJNE
DJNZ
2条
4条
2条
调用和返回指令
短调用指令
长调用指令
返回指令
RET、RETI
1条
1条
2条
LCALL
ACALL
短转移指令
AJMP
1条
长转移指令
SJMP
1条
相对转移指令
1条
间接转移指令
JMP
1条
8条
4条
空操作指令
NOP
1条

## Slide 3
无条件转移指令是当程序执行到该指令时，程序无条件的转移到指令所提供的地址处执行。无条件转移指令有长转移、短转移、相对转移和间接转移4条指令。
(1) 长转移指令
指令格式 机器码 注 释
LJMP addr16 ; 0000 0010 addr16→PC
a15-a8
a7 -a0
第3章 指令系统—控制程序转移类指令
1 、无条件转移指令 (4条)
助记符 LJMP
说明：1、指令提供16位目标地址在指令的第二、第三字节
2、将指定的地址码分别装入PC的高8位和低8位中，程序无条件转向指定的目标地址去执行
3、由于直接提供16位目标地址，所以程序可转向64K程序存储器地址空间的任何单元
Long JuMP

## Slide 4
例：若程序存储器中，指令 LJMP LOOP 的首地址为1000H，其转向的目标地址为1234H，执行下列程序：
ORG 1000H
LJMP LOOP
┇
ORG 1234H
LOOP: MOV A, R2
┇
此时指令 的指令码（机器码）为：02H 12H 34H
1000H
1001H
1002H
1234H
ROM
02H
12H
34H
┆
EAH
┆
18:06
4
第3章 指令系统—控制程序转移类指令
1 、无条件转移指令 (4条)

## Slide 5
(2) 短转移指令(绝对转移)
AJMP addr11; a10 a9 a8 0 0001 先(PC)+2→PC
a7 -a0 后addr11 → PC10-0
(PC15-11)不变
18:32
5
第3章 指令系统—控制程序转移类指令
1 、无条件转移指令 (4条)
说明：1、指令提供11位目标地址，在指令的第1字节的高三位和第二字节
2、因为指令addr11只提供低11位地址，高5位为原PC11-15位值，因此，转移的目标地址，必须在AJMP指令后面指令的第一个字节开始的同一2K字节范围内。
助记符 AJMP
Absolute JuMP

## Slide 6
例1: ORG 0500H
0500H: AJMP 0703H ; 0703H=0000 0111 0000 0011 B
;Addr11= 111 0000 0011 B
;指令地址PC=0500H ; 即：PC =0000 0101 0000 0000B ; 该指令为二字节指令在执行时先PC+2,（PC=0502H=0000 0101 0000 0010B,PC的高五位为：0000 0B ,于0703H的高五位相同，在同一个2k范围内。）然后将Addr11送PC的低11位：PC= 0000 0 111 0000 0011 B.
指令的机器码：a10 a9 a8 0 0001 ＝1110 0001＝ E1H
a7 -a0 ＝0000 0011＝ 03H
例2: ORG 0700H
0700H: AJMP 0832H ; 0832H=0000 1000 0011 0010 B
;Addr11= 000 0011 0010 B ;指令地址PC=0700H ；即：PC =0000 0111 0000 0000B ；该指令为二字节指令在执行时先PC+2,（PC=0702H=0000 0111 0000 0010B,PC的高五位为：0000 0B ,于0832H的高五位不同，不在同一个2k范围内。）该指令跨越2k的范围，错误。
18:06
6
第3章 指令系统—控制程序转移类指令
1 、无条件转移指令 (4条)

## Slide 7
(3)相对 转移指令(短转移)
例1：
1000H SJMP 55H；
其转移目的地址=？
解： ∵ rel = 55H = 0101 0101B，为正数。
∴ 目的 PC=1000H+2+rel
=1002H+55H
=1057H
SJMP rel; 1000 0000 先(PC)+2→PC
rel 后(PC)+rel→PC
18:36
7
第3章 指令系统—控制程序转移类指令
1 、无条件转移指令 (4条)
助记符 SJMP
说明：1、指令的操作数是相对地址,rel是一个带符号的偏移字节数（补码表示），其范围为-128～+127，负数表示反向转移，正数表示正向转移
2、该指令为二字节，执行时先将PC内容加2，再加相对地址，就得到了转目标地址。
Short JuMP

## Slide 8
例2：
1000H SJMP F6H；
其转移目的地址=？
解： ∵ rel = F6H = 1111 0110B为负数，表示向低地址方向转移。
∴ 目的 PC = 1000H + 2 + rel = 1002H+F6H 不能直接相加，
要先计算出F6H的真值。
即：F6H=1111 0110B取反加1后为：0000 1010B=0AH
∴目的 PC=1002H+F6H
=1002H-0AH
=0FF8H
18:38
8
第3章 指令系统—控制程序转移类指令
1 、无条件转移指令 (4条)

## Slide 9
(4)间接 转移指令(散转指令)
JMP @A+DPTR ; 0111 0011 (A)+(DPTR)→PC
18:39
9
第3章 指令系统—控制程序转移类指令
1 、无条件转移指令 (4条)
助记符 JMP
说明：1、该指令的转移地址由数据指针DPTR的16位数和累加器A的8位数作无符号数相加形成，并直接送入PC。
2、指令执行过程对DPTR、A和标志位均无影响
3、指令可代替众多的判别跳转指令，具有散转功能。
JuMP

## Slide 10
例如：根据累加器A中命令键键值，设计命令键操作程序入口跳转表：
CLR C ；清进位
RLC A ；键值乘2
MOV DPTR，#JPTAB ；指向命令键跳转表首址
JMP ＠A+DPTR ；散转入命令键入口
JPTAB：AJMP CCS0 ；双字节指令
AJMP CCS1
AJMP CCS2
18:06
10
第3章 指令系统—控制程序转移类指令
1 、无条件转移指令 (4条)
说明：1、从程序中看出，当（A）=00H时，散转到CCS0；当（A）=01H时，散转到CCS1；……。
2、由于AJMP是双字节指令，散转前中的键值应乘2

## Slide 11
2、空操作指令（1条）
NOP ; 0000 0000 (PC)+1→PC
18:41
11
第3章 指令系统—控制程序转移类指令
助记符 NOP
说明：1、这是一条单字节指令，除PC加1外，不影响其它寄存器和标志位。
2、 “NOP”指令常用于产生一个机器周期的延迟
No OPeration

## Slide 12: 3 、条件转移指令（8条）
(1) 判零转移指令
汇编指令格式 机器码格式 操作
JZ rel ； 0110 0000 先(PC)+2→PC
rel 若(A)=0，则(PC)+rel→PC；
否则： (A)≠0，程序顺序执行
JNZ rel ； 0111 0000 先(PC)+2→PC
rel 若(A)≠0，则(PC)+rel→PC；否则：(A)=0，程序顺序执行
第3章 指令系统—控制程序转移类指令
助记符 JZ、JNZ
说明：1、 JZ和JNZ指令分别对累加器A的内容为全零和不为零进行检测:当不满足各自的条件时，程序继续往下执行;当各自的条件满足时，则程序转向指定的目标地址
2、其目标地址是以下一条指令第一个字节的地址为基础加上指令的第二各字节中的相对偏移量。
3、相对偏移量为一个带符号的8位数，偏移范围为-128—+127字节。
4、本指令不改变累加器A内容和影响任何标志位。
Jump if Zero
Jump if Not Zero

## Slide 13: (2)比较转移指令（4条）
CJNE （目的字节），（源字节），rel ；三字节指令
3 、条件转移指令（8条）
第3章 指令系统—控制程序转移类指令
助记符 CJNE
说明：1、它的功能是对指定的目的字节和源字节进行比较，且先（PC）+3→PC：
2、若（目的字节）≠（源字节），则转移，PC的当前值（PC）+rel→PC。
  若（目的字节）>（源字节），则清0进位标志位Cy；
  若（目的字节）<（源字节），则置位进位标志位Cy；
3、若（目的字节）=（源字节），则往下执行。
4、该组指令执行后不影响任何操作数。
Compare and Jump if Not Equal

## Slide 14
汇编指令格式 机器码格式 操作
CJNE A，direct，rel ； 1011 0101 先(PC)+3→PC
direct 若(A)≠(direct)，则(PC)+rel→PC；
rel 若(A)>(direct),Cy=0,
若(A)<(direct),Cy=1,
否则： (A)=(direct)，程序顺序执行
CJNE A，#data，rel ； 1011 0100 先(PC)+3→PC
data 若(A)≠data，则(PC)+rel→PC；
rel 若(A)>data,Cy=0,
若(A)<data,Cy=1,
否则： (A)=data，程序顺序执行
18:06
14
3 、条件转移指令（8条）
第3章 指令系统—控制程序转移类指令
(2)比较转移指令（4条）
助记符 CJNE

## Slide 15
汇编指令格式 机器码格式 操作
CJNE Rn，#data，rel； 1011 0rrr 先(PC)+3→PC
data 若(Rn)≠(data)，则(PC)+rel→PC；
rel 若(Rn)>(data),Cy=0,
若(Rn)<(data),Cy=1,
否则：(Rn)=(data)，程序顺序执行
CJNE @Ri，#data，rel； 1011 011i 先(PC)+3→PC
data 若((Ri))≠data，则(PC)+rel→PC；
rel 若((Ri))>data,Cy=0,
若((Ri))<data,Cy=1,
否则： ((Ri))=data，程序顺序执行
18:06
15
3 、条件转移指令（8条）
第3章 指令系统—控制程序转移类指令
(2)比较转移指令（4条）
助记符 CJNE

## Slide 16: (3)循环转移指令（2条）
汇编指令格式 机器码格式 操作
DJNZ Rn，rel； 1101 1rrr 先(PC)+2→PC ,(Rn)-1→Rn
rel 若 (Rn)≠0 ，则(PC)+rel→PC；
否则：(Rn)=0，程序顺序执行
DJNZ direct，rel； 1101 0101 先(PC)+3→PC,(direct)-1→direct
direct 若(direct)≠0，则(PC)+rel→PC；
rel 否则： (direct)=0，程序顺序执行
18:51
16
3 、条件转移指令（8条）
第3章 指令系统—控制程序转移类指令
助记符 DJNZ
说明：1、程序每执行一次本指令，将第一操作数的字节变量减1，并判字节变量是否为零，若不为0，则转移到目标地址，继续执行循环程序段；若为0，则结束循环程序段的执行，程序往下执行。
2、rel为相对于DJNZ指令的下一条指令的第一个字节相对偏移量，是一个带符号的8位数表示。
3、循环转移的目标地址应为DJNZ指令的下条指令地址和偏移量之和。
Decrement and Jump if Not Zero

## Slide 17: (1) 长调用指令
汇编指令格式 机器码格式 操作
LCALL addr16； 0001 0010 先(PC)+3→PC(断点PC) ,
长调用指令提供了16位 addr8-15 后(SP)+1→SP,(PC0-7)→(SP)(保护断点)
目标地址，在64K地 addr0-7 (SP)+1→SP,(PC8-15)→(SP)
址空间内调用。 addr0-15→PC(子程序地址送PC)
汇编指令格式 机器码格式 操作
ACALL addr11； a10a9a81 0001 先(PC)+2→PC(断点PC) ,
短调用指令提供了11位 addr0-7 后(SP)+1→SP,(PC0-7)→(SP)(保护断点)
目标地址，限定在2K地 (SP)+1→SP,(PC8-15)→(SP)
址空间内调用。 addr0-10→PC0-10 (子程序地址送PC)
(PC11-15 ) 不变
(2) 短调用指令
18:55
17
第3章 指令系统—控制程序转移类指令
助记符 LCALL
4、 调用和返回指令
助记符 ACALL
Long subroutine CALL
Absolute subroutine CALL

## Slide 18: (3) 返回指令
汇编指令格式 机器码格式 操作
RET ； 0010 0010 ((SP))→ PC8-15 ,(SP)-1→SP,(弹出断点高8位）
子程序返回 ((SP))→ PC0-7 ,(SP)-1→SP,(弹出断点低8位）
RETI ； 0011 0010 ((SP))→ PC8-15 ,(SP)-1→SP,(弹出断点高8位）
中断服务返回 ((SP))→ PC0-7 ,(SP)-1→SP,(弹出断点低8位）
开放中断逻辑
18:57
18
第3章 指令系统—控制程序转移类指令
4、 调用和返回指令
助记符 RET、RETI
RETurn from subroutine
RETurn from Interruption

## Slide 19: 例如：主程序及子程序段如下： ORG 0100H 0100H MAIN: MOV SP,#60H 0103H LCALL SUB1 0106H … ORG 0200H 0200H SUB1: … RET 分析执行 LCALL SUB1 及 RET 指令后的结果。
解：执行LCALL SUB1的过程：结果如图所示。
(PC)+3→PC : (PC)=0106H
(SP)+1 →SP : (SP)=61H
(PC0-7)→(SP) : (61H)=06H
(SP)+1→SP : (SP)=62H
(PC8-15)→(SP): (62H)=01H
addr0-15→PC : (PC)=0200H(进入子程序)
执行RET的过程：如图所示。
((SP)) → PC8-15 : (PC8-15)=01H
(SP)-1→SP : (SP)=61H
((SP))→PC0-7: (PC0-7)=06H
(SP)-1→SP : (SP)=60H
所以：(PC)=0106H,返回主程序。
01H
06H
/////////
64H
63H
62H
61H
60H
RAM
PC
0200H
SP
62H
18:06
19
第3章 指令系统—控制程序转移类指令
4、 调用和返回指令
01H
06H
/////////
64H
63H
62H
61H
60H
RAM
PC
0106H
SP
60H

## Slide 20: 例如：主程序及子程序段如下： ORG 0100H 0100H MAIN: MOV SP,#60H 0103H ACALL SUB1 0105H … ORG 0200H 0200H SUB1: … RET 分析执行 ACALL SUB1 指令后的结果。
解：执行ACALL SUB1的过程：结果如图所示。
(PC)+2→PC : (PC)=0104H
(SP)+1 →SP : (SP)=61H
(PC0-7)→(SP) : (61H)=05H
(SP)+1→SP : (SP)=62H
(PC8-15)→(SP): (62H)=01H
addr0-10→PC0-10 :(PC0-10)= addr0-10 =010 0000 0000 B
(PC11-15 )不变： (PC11-15 )=0000 0 B,与SUB1的地址的高5位相同(同一个2K范围内)。
∴(PC)=0000 0010 0000 0000 B=0200H
01H
05H
/////////
64H
63H
62H
61H
60H
RAM
PC
0200H
SP
62H
第3章 指令系统—控制程序转移类指令
4、 调用和返回指令
18:06
20