## Slide 1: 3.3.5 位操作（布尔处理）类指令
第3章 指令系统—位操作类指令

## Slide 2: 表2-7 特殊功能寄存器地址表
第3章 指令系统—位操作类指令
位寻址区1
位寻址区2

## Slide 3
第3章 指令系统—位操作类指令
助记符
2条
位操作类指令
位数传送指令
位修正指令
6条
4条
5条
位条件转移类指令
MOV
CLR 、 SETB、CPL
ANL、ORL
JBC
位逻辑运算指令
判断布尔累加器C转移指令
JC、JNC
判断位变量转移指令
JB、JNB
判断位变量并清零转移指令
2条
2条
1条

## Slide 4
位地址的表达方式
第3章 指令系统—位操作类指令
直接写位地址 如:D4H
点操作符号 如:PSW.4或(D0H).4
位名称方式 如:RS1
用户定义名方式 如:伪指令bit
说明：1、在进行位操作时，进位标志位CY——布尔累加器（位累加），简写成C。
2、片内RAM字节地址20H～2FH单元中连续的128位（位地址00H～7FH）和部分特殊功能（字节地址是8的倍数）寄存器SFR。

## Slide 5
第3章 指令系统—位操作类指令
1、位数传送指令（2条）
助记符 MOV
汇编指令格式 机器码格式 操作
MOV C，bit ； 1010 0010 （bit）→C MOV bit，C ； 1001 0010 （C）→bit
例如：初始时位地址（20H）＝1
MOV C, 20H ；CY=1
MOV P1.0，C ；P1.0=1
MOV e
说明：1、指令操作对象是C与bit
2、没有MOV bit，bit。“MOV C,38H”是可以的。
那 “MOV 32H,38H”是什么意思？
C: 就是CY:CarrY (psw.7) //进位（标志）

## Slide 6
2、位修正指令（6条）
汇编指令格式 机器码格式 操作 注释
CLR C ； 1100 0011 0→C C清0指令 CLR bit ； 1100 0010 0→bit 位地址清0指令
位地址(bit)
SETB C ； 1101 0011 1→C C置1指令 SETB bit ； 1101 0010 1→bit 位地址置1指令
位地址(bit)
CPL C ； 1011 0011 (C)→C C取反指令 CPL bit ； 1011 0010 (bit)→bit 位地址取反置1指令
位地址(bit)
第3章 指令系统—位操作类指令
助记符 CLR、SETB、CPL
SET Bit
ComPLement
Set Bit
CL eaR

## Slide 7
例如：
CLR C ;CY=0
CLR ACC.0 ;ACC.0=0
CPL ACC.0 ;ACC.0=1
SETB RS1 ;RS1=1
CLR RS0 ;RS0=0 选择当前工作寄存器为第2组
CPL C ;CY=1
第3章 指令系统—位操作类指令
2、位修正指令（6条）
助记符 CLR、SETB、CPL
说明：1、CLR操作后，操作对象的值变成0,不管操作前是什么
2、SETB操作后，操作对象的值变成1，不管操作前是什么
3、CPL操作后，操作对象的值取反，是0变成，是1变成0。
有CLR和SETB指令了，为什么还要设计CPL指令？

## Slide 8: 3、位逻辑运算指令（4条）
汇编指令格式 机器码格式 操作 注释 ANL C，bit ； 1000 0010 (C)∧（bit）→C 位逻辑“与”指令 位地址（bit）
ANL C，/bit ； 1011 0000 (C)∧（/bit）→C 位逻辑“与”指令
位地址（bit） ORL C，bit ； 0111 0010 (C)∨（bit）→C 位逻辑“或”指令
位地址（bit）
ORL C，/bit ； 0101 0000 (C)∨（/bit）→C 位逻辑“或”指令
位地址（bit）
例： 若位地址（20H）=1，位累加器（C）=0
执行指令： ANL C，/20H ；
后的结果：（C）=0， （20H）=1
而执行指令： CPL 20H ；
ANL C，20H；
后的结果： （C）=0，（20H）=0。
第3章 指令系统—位操作类指令
助记符 ANL、ORL
ANd Logic
ORd Logic

## Slide 9: 4、位条件转移类指令（5条）
(1) 判布尔累加器C转移指令（2条）
（2）判位变量转移指令（2条）
汇编指令格式 机器码格式 操作
JB bit, rel ；0010 0000 先PC+3→PC,
bit 若（bit）=1，则（PC）+rel→PC
rel 若（bit）=0，则顺序往下执行 JNB bit,rel； 0011 0000 先PC+3→PC,
bit 若（bit）=0，则（PC）+rel →PC
rel 若（bit）=1，则顺序往下执行
汇编指令格式 机器码格式 操作
JC rel ； 0100 0000 先PC+2→PC,
rel 若（C）=1，则（PC）+rel→PC
若（C）=0，则顺序往下执行 JNC rel ； 0101 0000 先PC+2→PC,
rel 若（C）=0，则（PC）+rel→PC
若（C）=1，则顺序往下执行
第3章 指令系统—位操作类指令
助记符 JC、JNC
Jump if the Carry flag is set
Jump if Not Carry
助记符 JB、JNB
Jump if the Bit is set
Jump if the Bit is Not set

## Slide 10: 4、位条件转移类指令（5条）
（3）判位变量并清0转移指令（1条）
汇编指令格式 机器码格式 操作
JBC bit, rel ；0001 0000 先PC+3→PC,
bit 若（bit）=1，则（PC）+ rel→PC,0→bit
rel 若（bit）=0，则顺序往下执行
第3章 指令系统—位操作类指令
助记符 JC、JNC、JB、JNB、JBC
助记符 JBC
Jump if the Bit is set and Clear the bit

## Slide 11
例如：编程设计，若片内RAM 30H单元内容大于0，40H单元置00；
30H单元内容<0，40H单元置FFH； 30H单元内容等于0，40H单元置1；
(30H)=0 ?
(40H)=1
(40H)=00
CY=1 ?
(40H)=FFH
开始
结束
Y
N
Y
N
CJNE 30H,#00H,LP1
MOV 40H,#01H
SJMP LP2
LP1: JC LP3
MOV 40H,#00H
SJMP LP2
LP3: MOV 40H,#0FFH
LP2: SJMP $
LP1
LP3
LP2
第3章 指令系统—位操作类指令

## Slide 12
谢谢！
答疑：线上答疑，Welink，随时交流讨论。
办公室：新光电大楼915室
第3章 指令系统

## Slide 13
请继续学习第4章