## Slide 1: 单片机原理及应用 Single-chip Microcomputer Principle & Application
教师团队
秦晓飞、杨海马、肖儿良、夏 鲲、丁学明
范彦平、施伟斌、袁英豪、左小五、孙国强
上海理工大学 光电学院
机械工程学院
创新创业学院
2020年

## Slide 2: 4.2 编程的步骤、方法和技巧

## Slide 3: 4.2 编程的步骤、方法和技巧
1、顺序程序
2、分支程序
3、循环程序
4、子程序
4.2.3 汇编语言程序的基本结构

## Slide 4: 4.2 编程的步骤、方法和技巧
1、顺序程序
顺序程序是最简单的程序结构，也称直线程序。
程序按顺序一条一条地执行指令。无分支、循环，也不调用子程序。
4.2.3 汇编语言程序的基本结构

## Slide 5: 4.2 编程的步骤、方法和技巧
例1：双字节加法程序段。
设被加数存放于片内RAM的addr1(低位字节)和addr2(高位字节)，加数存放于adddr3(低位字节)和addr4(高位字节)，运算结果和数存于addr1和addr2中。其程序段如下:
START: PUSH ACC ;将A中内容进栈保护
MOV R0,#addr1 ;将addr1地址值送R0
MOV R1,#addr3 ;将addr3地址值送R1
MOV A,@R0 ;被加数低字节内容送A
ADD A,@R1 ;低字节数相加
MOV @R0,A ;低字节数和存addr1中
INC R0 ;指向被加数高位字节
INC R1 ;指向加数高位字节
MOV A,@R0 ;被加数高位字节送A
ADDC A,@R1 ;高字节数相加
MOV @R0,A ;高字节数和存addr2中
POP ACC ;恢复A原内容
这里将A原内容进栈保护，如果原R0和R1内容有用，则亦须进栈保护。
4.2.3 汇编语言程序的基本结构
1、顺序程序

## Slide 6: 4.2 编程的步骤、方法和技巧
例2：拆字。
将片内RAM 20H单元的内容拆成两段，每段四位。并将它们分别存入21H与22H单元中。程序如下：
ORG 2000H
START： MOV R0，#21H ；21H→R0
MOV A，20H ；（20H）→A
ANL A，#0FH ；A∧#0FH→A
MOV @R0，A ；（A）→（R0）
INC R0 ；R0+1 → R0
MOV A，20H ；（20H）→A
SWAP A， ；A0～3 ← →A4～7
ANL A，#0FH ；A∧#0FH→A
MOV @R0，A ；（A）→（R0）
4.2.3 汇编语言程序的基本结构
1、顺序程序

## Slide 7: 4.2 编程的步骤、方法和技巧
例3：16位数求补。
设16位二进制数在R1和R0中，求补结果存于R3和R2中。程序如下：
ORG 1000H
START: MOV A，R0 ；16位数低8位送A
CPL A ；求反
ADD A，#01H ；加1
MOV R2，A ；存补码低8位
MOV A，R1 ；取16位数高8位
CPL A ；求反
ADDC A，#00H ；加进位
MOV R3，A ；存补码高8位
4.2.3 汇编语言程序的基本结构
1、顺序程序