## Slide 1: 单片机原理及应用 Single-chip Microcomputer Principle & Application
教师团队
秦晓飞、杨海马、肖儿良、夏 鲲、丁学明
范彦平、施伟斌、袁英豪、左小五、孙国强 上海理工大学光电学院 2020年

## Slide 2: 第5章 中断系统
任课教师：丁学明
E-mail：xuemingding@163.com
Tel：13818035653
上海理工大学光电学院

## Slide 3
微机的输入/输出方式
中断的概念
01
02
主要内容
89C51/S51
中断系统结构及中断控制
03
04
中断处理过程
04
中断程序举例
05

## Slide 4: 5.1 微机的输入/输出方式

## Slide 5: 5.1 微机的输入/输出方式
程序控制传送方式
  无条件传送方式
  查询传送方式
中断传送方式
直接存储器存取（DMA）方式

## Slide 6
CPU总是认为外设在任何时刻都处于“准备好”的状态
这种传送方式不需要交换状态信息，只需在程序中加入访问外设的指令，数据传送便可以实现。
此种方法很少使用
5.1 微机的输入/输出方式
5.1.1 无条件传送方式

## Slide 7
什么是查询传送方式
  在输入时，需要查询外设的输入数据是否准备好；
  在输出时，需要查询外设是否把上一次CPU输出的数据处理完毕。
  查询传送方式：通过查询外设的状态信息，确信外设已处于“准备好”，计算机才发出访问外设的指令，实现数据的传送。
  状态信息：一般为1位二进制码。
5.1 微机的输入/输出方式
5.1.2 查询传送方式

## Slide 8
输入状态信息
准备好？
传送数据
Y
N
启动外设设备
传送数据
延迟
图5-1 查询方式流程图
5.1 微机的输入/输出方式
5.1.2 查询传送方式

## Slide 9
查询方式的过程
查询——等待——数据传送，待到下一次数据传送时则重复上述过程。
5.1 微机的输入/输出方式
5.1.2 查询传送方式

## Slide 10
查询方式特点
  优点：通用性好，可以用于各类外设和CPU间的数据传送。
  缺点：CPU在完成一次数据传送后要等待很长时间才能进行下一次的传送。在等待过程中，CPU不能进行其他操作，所以效率比较低。
5.1 微机的输入/输出方式
5.1.2 查询传送方式

## Slide 11
DMA：Direct Memory Access
CPU让出数据总线（悬浮状态） ，使外设和存储器之间直接传送（不通过CPU）数据的方式。
适用于外设和存储器之间有大量的数据需要传送及外设工作速度很快的情况。
5.1 微机的输入/输出方式
5.1.3 直接存储器存取(DMA)方式