## Slide 1: 5.4 中断响应及中断处理过程

## Slide 2: 5.4 中断响应及中断处理过程
中断处理过程的三个阶段
  中断响应
  中断处理
  中断返回
中断处理的大致流程如 右图所示。
保护现场
为外设服务
恢复现场
主程序
N
K
N+m
K+1
返回
中 断 处 理

## Slide 3
1. 中断响应条件
  有中断源发出中断请求。
  中断总允许位EA=1，即CPU中断。
  申请中断的中断源的中断允许位为1，即中断没有被屏蔽。
  无同级或更高级中断正在被服务。
  当前的指令周期已经结束。
  若现行指令为RETI或是访问IE或IP指令时，该指令以及紧接着的另一条指令已执行完。
5.4 中断响应及中断处理过程
5.4.1 中断响应

## Slide 4
中断响应的操作过程
  把当前PC值压入堆栈，保护断点。
  将相应的中断服务程序的入口地址送入PC。
  对有些中断源，CPU会自动清除中断标志。
  执行中断服务程序。
  执行到返回指令RETI，中断服务程序结束，将堆栈内容弹出到PC，返回到原来断点继续执行。
各中断源及其对应的矢量地址
5.4.1 中断响应
2. 中断响应的自主操作过程

## Slide 5
两个不可编程的“优先级生效”触发器
  “高优先级生效”触发器，用以指明已进行高级中断服务，并阻止其他一切中断请求；
  “低优先级生效”触发器，用以指明已进行低优先级中断服务，并阻止除高优先级以外的一切中断请求。
89C51/S51单片机一旦响应中断
  置位相应的中断“优先级生效”触发器，
  由硬件执行一条长调用指令LCALL，把当前PC值压入堆栈，以保护断点，再将相应的中断服务程序的入口地址送入PC。
中断标志清除
  自动清除：定时器溢出中断TF0、TF1和边沿触发方式下的外部中断标志IE0、IE1；
  用户软件清除：串行口接收发送中断标志RI、TI；在电平触发方式下的外部中断标志IE0和IE1
5.4.1 中断响应
2. 中断响应的自主操作过程

## Slide 6
中断服务程序位置
  相邻中断源中断服务程序入口地址相距只有8个单元，一般的中断服务程序是容纳不下的，通常是在相应的中断服务程序入口地址中放一条长跳转指令LJMP，这样就可以转到64 KB的任何可用区域了。
中断服务程序执行及返回
  中断服务程序从矢量地址开始执行，一直到返回指令RETI为止。
  RETI指令的操作，一方面告诉中断系统该中断服务程序已执行完毕，另一方面把原来压入堆栈保护的断点地址从栈顶弹出，装入程序计数器PC，使程序返回到被中断的程序断点处继续执行。
5.4.1 中断响应
2. 中断响应的自主操作过程

## Slide 7
外部中断最短的响应时间为3个机器周期。
  中断请求标志位查询占1个机器周期。
  子程序调用指令LCALL转到相应的中断服务程序入口，需2个机器周期。
外部中断响应的最长的响应时间为8个机器周期
  发生在CPU进行中断标志查询时，刚好是开始执行RETI或是访问IE或IP的指令，则需把当前指令执行完再继续执行一条指令后，才能响应中断，当前指令执行完最长需2个机器周期。
  接着再执行一条指令，按最长指令（乘法指令MUL和除法指令DIV）来算，也只有4个机器周期。
  加上硬件子程序调用指令LCALL的执行，需要2个机器周期。
若中断系统只有一个中断源，则响应时间为3～8个机器周期之间。
如果已在处理同级或更高级中断，响应时间无法计算。
5.4.1 中断响应
3. 中断响应时间

## Slide 8
中断处理
CPU响应中断后即转入中断服务程序的入口，执行中断服务程序。从中断服务程序的第一条指令开始到返回指令为止，这个过程称为中断处理或中断服务。
中断处理包括的内容
  保护现场：如在中断服务程序中要用到 PSW、工作寄存器和SFR等寄存器时，则在进入中断服务之前应将它们的内容保护起来，在中断结束、执行RETI指令前应恢复现场。
  为中断源服务：针对中断源的具体要求进行相应的处理。
5.4 中断响应及中断处理过程
5.4.2 中断处理

## Slide 9
编写中断服务程序时的注意问题
  在中断矢量地址单元处放一条无条件转移指令，使中断服务程序可灵活地安排在64KB ROM的任何空间。
  在中断服务程序中，应注意用软件保护现场，以免中断返回后丢失原来寄存器、累加器中的信息。
  若要在执行当前中断程序时禁止更高优先级中断，可以先用软件关闭CPU中断或禁止某中断源中断，在中断返回前再开放中断。
5.4 中断响应及中断处理过程
5.4.2 中断处理

## Slide 10
在中断服务程序中，最后一条指令必须为中断返回指令RETI。
CPU执行该指令时，一方面清除中断响应时所置位的“优先级生效”触发器，另一方面从当前栈顶弹出断点地址送入程序计数器PC，从而返回主程序。
注意在中断服务程序中，PUSH和POP指令必须成对使用，否则，不能正确返回断点。
5.4 中断响应及中断处理过程
5.4.3 中断返回

## Slide 11
中断服务
  从中断服务程序的第一条指令开始到返回指令为止，这个过程称为中断处理或称中断服务。
  一般情况下，中断处理包括两部分内容： 一是保护现场，二是为中断源服务。
保护现场
  在编程时经常用到PSW、工作寄存器、SFR寄存器等。如果在中断服务程序中要用这些寄存器，则在进入中断服务之前应将它们的内容保护起来，即保护现场；
  在中断结束，执行RETI指令之前应恢复现场。
5.4 中断响应及中断处理过程
5.4.4 关于具体中断服务程序

## Slide 12
在编写中断服务程序时应注意以下几点
  各中断源的入口矢量地址之间，只相隔8个单元，一般中断服务程序是容纳不下的，因而最常用的方法是在中断入口矢量地址单元处存放一条无条件转移指令，而转至存储器其他的任何空间去。
  若要在执行当前中断程序时禁止更高优先级中断，则应用软件关闭CPU中断，或屏蔽更高级中断源的中断，在中断返回前再开放中断。
  在保护现场和恢复现场时，为了不使现场信息受到破坏或造成混乱，一般在此情况下，应关CPU中断，使CPU暂不响应新的中断请求。同样在恢复现场之前应关中断，恢复之后再开中断。
图5-11
5.4 中断响应及中断处理过程
5.4.4 关于具体中断服务程序