## Slide 1: 单片机原理及应用 Single-chip Microcomputer Principle & Application
教师团队
秦晓飞、杨海马、肖儿良、夏 鲲、丁学明
范彦平、施伟斌、袁英豪、左小五、孙国强 上海理工大学光电学院 2020年

## Slide 2: 第六章 定时器及应用
任课教师：范彦平
E-mail：fypofcas@163.com
Tel：13916863454
微信号：Fan_Y_P
加微信请备注：班级+姓名
上海理工大学光电学院

## Slide 3
主要内容
§6.1 定时器概述
§6.2 定时器的控制
§6.3 定时器的四种模式及应用

## Slide 4: §6.1 定时器概述

## Slide 5
§6.1.1 什么是计数和定时
1、计数工作方式
所谓计数是指对外部事件进行计数,本质是对外部引脚上脉冲计数。
51单片机有T0(P3.4)和T1(P3.5)两个信号引脚，分别是这两个计数器的计数输入端。
外部输入的脉冲在负跳变时有效，进行计数器加1(加法计数)。

## Slide 6
§6.1.1 什么是计数和定时
2. 定时
定时是通过计数器的计数来实现的，不过此时的计数脉冲来自单片机的内部，即每个机器周期产生一个计数脉冲，也就是每个机器周期计数器加1。
由于一个机器周期等于12个振荡脉冲周期，因此计数频率为振荡频率的1/12。
如果单片机采用12 MHz晶体，则计数频率为1 MHz，即每微秒计数器加1。这样不但可以根据计数值计算出定时时间，也可以反过来按定时时间的要求计算出计数器的预置值。

## Slide 7
两个16位的定时器/计数器:T0和T1,每个定时器各有两个8位特殊功能寄存器TH0和TL0, TH1和TL1。
§6.1.2 定时器/计数器的组成

## Slide 8
设置为定时工作方式时，定时器计数89C51/S51/S51片内振荡器输出的经12分频后的脉冲，即每个机器周期使定时器(T0或T1)的数值加1直至计满溢出。
如果采用12 MHz晶振时，一个机器周期为1 μｓ，计数频率为1 MHz ；
§6.1.2 定时器/计数器的组成

## Slide 9
设置为计数工作方式时，通过引脚T0(P3.4)和T1(P3.5)对外部脉冲信号计数。当输入脉冲信号产生由1至0的下降沿时，定时器的值加1。
在每个机器周期的S5P2期间采样T0和T1引脚的输入电平，若前一个机器周期采样值为1，下一个机器周期采样值为0，则计数器加1。此后的机器周期S3P1期间，新的数值装入计数器。
所以，检测一个1至0的跳变需要两个机器周期，故最高计数频率为振荡频率的1／24。
虽然对输入信号的占空比无特殊要求，但为了确保某个电平在变化之前至少被采样一次，要求电平保持时间至少是一个完整的机器周期。
§6.1.2 定时器/计数器的组成

## Slide 10
定时器T0或T1在定时或计数时，不占用CPU时间，除非定时器／计数器溢出，才可能中断CPU的当前操作。
每个定时器／计数器还有4种工作模式，也就是每个定时器可构成4种电路结构模式。其中:
模式0～2 T0和T1工作过程相同
模式3 T0和T1工作过程不同
§6.1.2 定时器/计数器的组成

## Slide 11: §6.2 定时器的控制

## Slide 12
§6.2 定时器的控制
§6.2.1 工作模式寄存器 TMOD
§6.2.2 控制寄存器 TCON

## Slide 13
§6.2.1 工作模式寄存器 TMOD
TMOD用于控制T0和T1的工作模式。
低半字节控制T0，高半字节控制T1, TMOD不能位寻址，只能用字节设置定时器的工作模式。
89C51/S51系统复位时，TMOD的所有位被清0。

## Slide 14
§6.2.1 工作模式寄存器 TMOD
M1和M0—操作模式控制位。
两位可形成四种编码，对应于四种模式。
表6-1 M1，M0控制的四种工作模式

## Slide 15
§6.2.1 工作模式寄存器 TMOD
② C/T—计数器/定时器方式选择位。
C/T=0，设置为定时方式。定时器计数89C51/S51片内脉冲，即对机器周期计数。
C/T=1，设置为计数方式。计数器的输入来自引脚T0（P3.4）或T1（P3.5）端的外部脉冲 。

## Slide 16
§6.2.1 工作模式寄存器 TMOD
③ GATE—门控位。
GATE=0，只要用软件使TR0（或TR1）置1就可以启动定时器，而不管INT0（或INT1）的电平是高还是低。
GATE=1，只有INT0（或INT1）引脚为高电平且由软件使TR0（或TR1）置1时，才能启动定时器工作。

## Slide 17
§6.2.1 工作模式寄存器 TMOD
TMOD各位定义及具体的意义

## Slide 18
TCON除可字节寻址外，各位还可位寻址。
89C51/S51系统复位时，TCON的所有位被清0。
§6.2.2 控制寄存器 TCON

## Slide 19
§6.2.2 控制寄存器 TCON
① TF1（TCON.7) —T1溢出标志位。
当T1溢出时，由硬件自动使中断触发器TF1置1，并向CPU申请中断。
当CPU响应中断进入中断服务程序后，TF1被硬件自动清0。TF1也可以用软件清0。

## Slide 20
§6.2.2 控制寄存器 TCON
② TF0（TCON.5) —T0溢出标志位。
其功能和操作情况同TF1。 当T0溢出时，由硬件自动使中断触发器TF0置1，并向CPU申请中断。
当CPU响应中断进入中断服务程序后，TF1被硬件自动清0。TF1也可以用软件清0。

## Slide 21
§6.2.2 控制寄存器 TCON
③ TR1(TCON.6)—T1运行控制位。
可通过软件置1（TR1=1）或清0（TR1=0）来启动或 关闭 T1工作。
在程序中用指令“SETB TR1”使TR1位置1，定时器T1便开始计数。用“CLR TR1”使TR1清0，定时器停止工作。

## Slide 22
§6.2.2 控制寄存器 TCON
④ TR0(TCON.4)—T0运行控制位。
其功能和操作情况同TR1。可通过软件置1（TR0=1）或清0（TR0=0）来启动或 关闭 T0。
在程序中用指令“SETB TR0”使TR0位置1，定时器T0便开始计数。用“CLR TR0”使TR0清0，定时器停止工作。

## Slide 23
§6.2.2 控制寄存器 TCON
TCON各位定义及具体的意义

## Slide 24: §6.3 定时器的四种模式及应用

## Slide 25
§6.3 定时器的四种模式及应用
89C51/S51单片机的定时器／计数器T0和T1可由软件对特殊功能寄存器TMOD中控制位C／Ｔ进行设置，以选择定时功能或计数功能。
对M1和M0位的设置对应于4种工作模式，即模式0、模式1、模式2和模式3。
在模式0、模式1和模式2时，T0与T1的工作模式相同；在模式3时，两个定时器的工作模式不同。
模式0为TL0（5位）、TH0（8位）方式，模式1为TL0（8位）、TH0（8位）方式，其余完全相同。通常模式0很少用，常以模式1替代，本章不再介绍模式0。

## Slide 26
§6.3.1 模式 1 及其应用
T0（或T1)模式1结构——16位计数器
模式 1 结构

## Slide 27
§6.3.1 模式 1 及其应用
模式 1 工作特点
该模式对应的是一个16位的定时器/计数器。
用于定时工作方式时，定时时间为：
t=(216－T0初值)×振荡周期×12
用于计数工作方式时，计数长度为：
(216－T0初值)（个外部脉冲）
TH0
TL0
8位
8位

## Slide 28
§6.3.1 模式 1 及其应用
模式 1 的应用举例
例6-1：用定时器T1产生一个50Hz的方波，由 P1.1输出。使用程序查询方式，fosc=12MHz。
解：1）确定定时器T1初值
∵ 方波周期 T = 1/50 = 0.02s = 20ms
∴ 用T1定时10ms,时间到P1.1引脚电平取反。
∴（TH1）=D8H,
（TL1）=F0H
20ms
10ms
10ms

## Slide 29
§6.3.1 模式 1 及其应用
模式 1 的应用举例
解：2）确定工作模式寄存器TMOD的值
∵ 定时器T1工作于模式1的定时器工作方式，
∴ 高四位： GATE=0，C/T=0，M1M0=01 ，低四位：取0。
∴ （TMOD）=0001 0000 B = 10H
3）编程
MOV TMOD，#10H ；T1模式1，定时
SETB TR1 ；启动T1
LOOP: MOV TH1，#0D8H ；装入T1计数初值
MOV TL1，#0F0H
JNB TF1，＄ ；T1没有溢出等待
CLR TF1 ；产生溢出，清标志位
CPL P1.1 ；P1.1取反输出
SJMP LOOP ；循环

## Slide 30: §6.3 定时器的四种模式及应用
§6.3.2 模式 2 及其应用

## Slide 31
§6.3.2 模式 2 及其应用
T0（或T1)模式2结构——16位计数器
模式 2 的逻辑电路结构

## Slide 32
§6.3.2 模式 2 及其应用
模式 2 工作特点
该模式把TL0(TL1)配置成一个可以自动重装载的8位定时器/计数器。
在程序初始化时，TL0和TH0由软件赋予相同的初值。
用于定时工作方式时，定时时间为：
t=(28－TL0初值)×振荡周期×12
用于计数工作方式时，计数长度为：
(28－TL0初值) （个外部脉冲）
该模式可省去软件中重装常数的语句，并可产生相当精确的定时时间，适合于作串行口波特率发生器。
TL0计数溢出时，不仅使溢出中断标志位TF0置1，而且还自动把TH0中的内容重新装载到TL0中(注:TH0不清零)。
TL0用作8位计数器，TH0用以保存初值。

## Slide 33
§6.3.2 模式 2 及其应用
模式 2 的应用举例
例6-2：当P3.4引脚（定时器T0的外部计数输入端）上的电平发生负跳变时， 从P1.0输出一个500μs的同步脉冲。用查询方式编程实现该功能，fosc=6MHz。
解：（1）确定TMOD值 门控位GATE=0，高四位取0，选T0为模式2（M1M0=10），
首先为计数器工作方式（C/T=1）：（TMOD）=0000 0110B=06H
当P3.4引脚上的电平发生负跳变时，T0计数器加1，溢出标志 TF0置1；
然后改变T0为500μs定时工作方式（C/T=0）：（TMOD）=02H
当上面TF0=1时使P1.0输出由1变为0。开始T0定时，到500μs产生溢出，使P1.0输出恢复高电平，T0又恢复外部事件计数方式。

## Slide 34
§6.3.2 模式 2 及其应用
模式 2 的应用举例
（2）计算T0初值
T0工作在外部事件计数方式：
题目要求T0引脚出现一次外部事件时，引起T0中断。
所以：设计计数器初值为FFH，当计数器再加1就溢出了。
即: T0初值+1=28
T0初值 = 28 －1=11111111B=0FFH
即：（TH0）=（TL0）=0FFH
T0工作在定时工作方式：
因为晶振频率为6MHz，定时500μs。
所以：(28－T0初值)×2μs=500μs
得出：T0初值 =6=06H，
即：（TH0）=（TL0）=06H

## Slide 35
§6.3.2 模式 2 及其应用
模式 2 的应用举例

## Slide 36
§6.3.2 模式 2 及其应用
模式 2 的应用举例
例6-3：利用定时器T1的模式2对外部信号计数。要求每计满100次，将 P1.0端取反。
解： （1）选择模式
外部信号由T1（P3.5）引脚输入，每发生一次负跳变计数器加1，每输入100个脉冲，计数器发生溢出中断，中断服务程序将P1.0取反一次。
T1计数工作方式模式2的模式字为:（TMOD）=60H。
T0不用时，TMOD的低4位可任取，但不能进入模式3，一般取0。
（2）计算T1的计数初值
X= 28 －100=156=9CH
因此:TL1的初值为9CH，重装初值寄存器TH1=9CH。

## Slide 37
§6.3.2 模式 2 及其应用
模式 2 的应用举例

## Slide 38: §6.3 定时器的四种模式及应用
§6.3.3 模式 3 及其应用

## Slide 39
§6.3.3 模式 3 及其应用
T0模式3结构——2个8位计数器
T0模式 3 结构

## Slide 40
§6.3.3 模式 3 及其应用
T0模式 3 工作特点
TL0和TH0被分成两个相互独立的8位计数器。
  TL0：
  用原T0的各控制位、引脚和中断源，即C/T，GATE，TR0，TF0，T0（P3.4）引脚，INT0（P3.2）引脚。
  TL0可工作在定时器方式和计数器方式。其功能和操作与模式0、模式1相同（只是8位）。
  TH0：
  只可用作简单的内部定时功能。
  TH0占用了定时器T1的控制位TR1和T1的中断标志TF1，其启动和关闭仅受TR1的控制。

## Slide 41
§6.3.3 模式 3 及其应用
模式3下T1的逻辑电路结构
T1无工作模式3状态。在T0用作模式3时，T1仍可设置为模式0～2。
由于TR1和TF1被定时器T0占用，计数器开关K已被接通，此时，仅用T1控制位C/T切换其定时或计数器工作方式就可使T1运行。当计数器溢出时，只能将输出送入串行口或用于不需要中断的场合。一般作波特率发生器

## Slide 42
§6.3.3 模式 3 及其应用
模式 3 的应用举例
例6-4：设某用户系统已使用了两个外部中断源，并置定时器T1工作在模式2，作串行口波特率发生器用。现要求再增加一个外部中断源，并由P1.0引脚输出一个5kHz的方波。Fosc=12MHz.
解：（1）工作模式
T0设置为模式3， TL0作计数用，而TH0用作8位的定时器，定时控制P1.0引脚输出5kHz的方波信号。把T0的引脚作附加的外部中断输入端，TL0的计数初值为FFH，当检测到T0引脚电平出现由1至0的负跳变时，TL0产生溢出，申请中断。
（2）计算初值
TL0的计数初值为FFH。
TH0的计数初值X为： P1.0方波周期T=1/(5kHz)=0.2ms=200μs
用TH0作定时100μs时， X=256-100 ×12/12=156

## Slide 43
§6.3.3 模式 3 及其应用
模式 3 的应用举例

## Slide 44: §6.3 定时器的四种模式及应用
§6.3.4 综合应用举例

## Slide 45
§6.3.4 综合应用举例
例6-5：设时钟频率为6MHz。编写利用T0产生1s定时的程序。
解：（1）定时器T0工作模式的确定
∵模式0最长可定时16.384ms; 模式1最长可定时131.072ms;
模式2最长可定时512μs;
∴定时1s，可选用模式1，每隔100ms中断一 次，中断10次从而达到1s的定时。
（2）求计数器初值X
∵ (216－X)×12/(6 × 106) =100×10-3 s
∴ X=15536=3CB0H
因此：(TL0)=0B0H (TH0)=3CH
(3)实现方法： 对于中断10次计数，可使T0工作在计数方式，也可用循环程序的方法实现。本例采用循环程序法。

## Slide 46
§6.3.4 综合应用举例

## Slide 47
§6.3.4 综合应用举例
【例6-6】应用门控位GATE测照相机快门打开时间。
解： 此题实际上就是要求测出INT0引脚上出现的正脉冲宽度。T0应工作在定时方式。TMOD的门控位GATE为1且运行控制位TR0（或TR1）为1时，定时器/计数器的启动和关闭受外部中断引脚信号INT0（INT1）控制。
为此在初始化程序中使T0工作于模式1，置GATE=1，TR0=1；一旦INT0（P3.2）引脚出现高电平，T0开始对机器周期Tm计数，直到INT0出现低电平，T0停止计数；然后读出T0的计数值乘以Tm。

## Slide 48
§6.3.4 综合应用举例

## Slide 49
§6.3.4 综合应用举例
例6-7：设计实时时钟程序。时钟 就是以秒、分、时为单位进行计时。用定时器与中断的联合应用。
解：（1）实现时钟计时的基本方法
① 计算计数初值。
时钟计时的最小单位是秒，可把定时器的定时时间定为100ms，计数溢出10次即得到1秒；10次计数可用软件方法实现。
假定使用定时器T0，以工作模式1进行100ms的定时。如fosc=6MHz，则计数初值X为：
X=15536=3CB0H 因此 ： (TL0)=0B0H (TH0)=3CH
② 采用定时方式进行溢出次数的累计，计满10次即得到秒计时。
设置软件计数器初值为10，每100ms定时时间到溢出中断，使软件计数器减1，直到减到0，则1s到。

## Slide 50
§6.3.4 综合应用举例
③ 从秒到分和从分到时的计时是通过累计和数值比较实现的。
设置几个累加单元分别进行对1s，1min,1h进行计数。满1s，秒位累加1；满60s，分位累加1；满60min，时位累加1；满24h全部累加单元清0
设T1为模式1
设中断次数
清计时单元
开中断
启动T1
调用显时子程序
时钟主程序流程

## Slide 51
§6.3.4 综合应用举例
中断服务程序流程图

## Slide 52
§6.3.4 综合应用举例

## Slide 53
§6.3.4 综合应用举例

## Slide 54
§6.3.4 综合应用举例

## Slide 55
§6.4 思考题与习题
理解计数和定时模式的差异；
掌握定时器控制寄存器TMOD、TCON功能；
熟练应用定时器三种工作模式；
课后作业发布在超星平台；
答疑：邮件、电话、微信，Welink，随时交流讨论。
办公室：光电大楼1106室

## Slide 56
第六章 定时器及应用
End