## Slide 1: 单片机原理及应用 Single-chip Microcomputer Principle & Application
教师团队
秦晓飞、杨海马、肖儿良、夏 鲲、丁学明
范彦平、施伟斌、袁英豪、左小五、孙国强
上海理工大学 光电学院
机械工程学院
创新创业学院
2020年

## Slide 2: 第4章 汇编语言程序设计知识
主讲教师：夏鲲
E-mail：xiakun@usst.edu.cn
Tel：55270023
上海理工大学创新创业学院

## Slide 3
伪指令
编程步骤
01
02
主要内容
编程的方法和技巧
03
04
汇编语言程序的基本结构
04
思考题与习题
05

## Slide 4: 4.1 伪指令

## Slide 5: 4.1 伪指令
伪指令不是真正的指令，无对应的机器码，在汇编时不产生目标程序，只是用来对汇编过程进行某种控制。
有8个伪指令：
ORG
END
EQU
DATA
DB
DW
DS
BIT

## Slide 6: 4.1 伪指令
ORG 汇编起始命令
格式：ORG 16位地址
功能：规定该伪指令后面程序的汇编地址，即汇编后生成目标程序存放的起始地址。例如：
ORG 2000H
START：MOV A，#64H
┇
规定了标号START的地址是2000H，又规定了汇编后的第一条指令码从2000H开始存放。
ORG可以多次出现，重新定位下一条指令的存放地址。

## Slide 7: 4.1 伪指令
END 汇编结束命令
格式：END
功能：通知汇编程序结束汇编。在END之后所有的汇编指令均不予以处理。

## Slide 8: 4.1 伪指令
EQU 赋值命令
格式：字符名称 EQU 项（数或汇编符号）
功能：把“项”赋给“字符名称”。
注意：字符名称不等于标号（其后没有冒号）。其中的项，可以是数，也可以是汇编符号。EQU赋值过的符号名可以用作数据、代码地址、位地址或一个立即数。可以是8位的，也可以是16位的。

## Slide 9: 4.1 伪指令
EQU 赋值命令
例1：
AA EQU R1
MOV A， AA；AA代表工作寄存器R1
例2：
A10 EQU 10
DELY EQU 07EBH
MOV A， A10； A10作为片内的一个直接地址
LCALL DELY； DELY作为一个16位子程序的入口地址

## Slide 10: 4.1 伪指令
DATA 数据地址赋值命令
格式：字符名称 DATA 表达式
功能：与EQU类似，但有以下差别：
1、EQU定义的字符名必须先定义后使用，而DATA定义的字符名可以后定义先使用。
2、用EQU伪指令可以把一个汇编符号赋给一个名字，而DATA只能把数据赋给字符名。
3、DATA语句可以把一个表达式的值赋给字符名称，其中的表达式应是可求值的。DATA伪指令在程序中常用来定义数据地址。

## Slide 11: 4.1 伪指令
DB 定义字节命令
格式：DB 8位项或项表
功能：通知汇编程序从当前ROM地址开始，保留一个字节或字节串的存储单元，并存入DB后的数据。
注意：项或项表可以是一个字节，用逗号隔开的字节串或括在单引号中的ASCII字符串。

## Slide 12: 4.1 伪指令
DB 定义字节命令
例3：
ORG 2000H
DB 0A3H
LIST： DB 26H，03H
STR： DB ‘ABC’
┇
经汇编后，有：
（2000H）=A3H
（2001H）=26H
（2002H）=03H
（2003H）=41H
（2004H）=42H
（2005H）=43H
41H，42H，43H分别为A，B，C的ASCII码

## Slide 13: 4.1 伪指令
DW 定义字命令
格式：DW 16位数据项或项表
功能：把DW后的16位数据项或项表从当前地址连续存放。每项数值为16位二进制数，高8位先放，低8位后存放。DW常用于定义一个地址表。
例4：
ORG 1500H
TABLE： DW 7234H，8AH，10H
┇
经汇编后，有：
（1500H）=72H
（1501H）=34H
（1502H）=00H
（1503H）=8AH
（1504H）=00H
（1505H）=10H

## Slide 14: 4.1 伪指令
DS 定义存储空间命令
格式：DS 表达式
功能：在汇编时，从指定地址开始保留DS之后表达式的值所规定的存储单元，以备后用。
注意：DB、DW和DS都只对程序存储器（ROM）起作用，它们不能对数据存储器（RAM）进行初始化。
例5：
ORG 1000H
DS 08H
DB 30H，8AH
经汇编后，有：
（1000H）=保留
（1001H）=保留
（1002H）=保留
（1003H）=保留
（1004H）=保留
（1005H）=保留
（1006H）=保留
（1007H）=保留
（1008H）=30H
（1009H）=8AH

## Slide 15: 4.1 伪指令
BIT 位地址符号命令
格式：字符名 BIT 位地址
功能：把BIT后的位地址值赋给字符名。其中字符名不是标号，其后没有冒号，但它是必须的。
例6：
A1 BIT P1.0
A2 BIT 02H
经汇编后，P1口第0位的位地址90H就赋给了A1，
而A2的值则为02H。