## Slide 1: 单片机原理及应用 Single-chip Microcomputer Principle & Application
教师团队
秦晓飞、杨海马、肖儿良、夏 鲲、丁学明
范彦平、施伟斌、袁英豪、左小五、孙国强
上海理工大学 光电学院
机械工程学院
创新创业学院
2020年

## Slide 2: 4.2 编程的步骤、方法和技巧

## Slide 3: 4.2 编程的步骤、方法和技巧
1、分析问题
2、确定算法
3、画程序流程图
4、编写程序
4.2.1 编程步骤

## Slide 4: 4.2 编程的步骤、方法和技巧
1、分析问题
对需要解决的问题进行分析，以求对问题有正确的理解。
解决问题的任务是什么？
工作过程？
现有的条件，已知数据，对运算的精度和速度方面的要求？
设计的硬件结构是否方便编程？
4.2.1 编程步骤

## Slide 5: 4.2 编程的步骤、方法和技巧
2、确定算法
算法是如何将实际问题转化成程序模块来处理。
在编程以前，先要对几种不同的算法进行分析、比较，找出最适宜的算法。
4.2.1 编程步骤

## Slide 6: 4.2 编程的步骤、方法和技巧
3、画程序流程图
程序流程图是使用各种图形、符号、有向线段等来说明程序设计过程的一种直观的表示。
流程图步骤分得越细致，编写程序是也就越方便。
画流程图是程序结构设计时采用的一种重要手段。
一个系统软件有总的流程图（主程序框图）和局部的流程图。
流程图常采用的图形和符号。
4.2.1 编程步骤

## Slide 7: 4.2 编程的步骤、方法和技巧
3、画程序流程图
流程图常采用的图形和符号。
4.2.1 编程步骤
椭圆框
或桶形框
：表示程序的开始或结束。
矩形框
：表示要进行的工作。
菱形框
：表示要判断的事情，菱形框内的表达式表示要判断的内容。
圆圈
：表示连接点。
指向线
：表示程序的流向。

## Slide 8: 4.2 编程的步骤、方法和技巧
4、编写程序
用89C51汇编语言编写的源程序行（一条语句）包括四个部分，也叫四个字段：
〔标号：〕〔操作码〕 〔操作数〕 ；〔注释〕
每个字段之间要用分隔符分隔，而每个字段内部不能使用分隔符。可以用作分隔符的符号包括：
空格“ ”、冒号“：”、逗号“，”、分号“；”
例1：LOOP：MOV A，#00H；立即数00H→A
4.2.1 编程步骤

## Slide 9: 4.2 编程的步骤、方法和技巧
4、编写程序 1）标号
标号是用户定义的符号地址。
一条指令的标号是该条指令的符号名字，标号的值是汇编这条指令时指令的地址。
标号由以英文字母开始的1～8个字母或数字组成，以冒号“：”结尾。
标号可以由赋值伪指令赋值，如果没有赋值，汇编程序就把存放该指令目标码第一字节的存储单元的地址赋给该标号，所以，标号又叫指令标号。
4.2.1 编程步骤

## Slide 10: 4.2 编程的步骤、方法和技巧
4、编写程序 2）操作码
对于一条汇编语言指令，操作码是必不可少的。
它用一组字母符号表示指令的操作码。在89C51中，由它自己的指令助记符组成。
4.2.1 编程步骤

## Slide 11: 4.2 编程的步骤、方法和技巧
4、编写程序 3）操作数
汇编语言指令可能要求或不要求操作数，所以这一字段可能有也可能没有。
若有两个操作数，操作数之间用逗号“，”分开。
4.2.1 编程步骤

## Slide 12: 4.2 编程的步骤、方法和技巧
4、编写程序 3）操作数
操作数字段的内容复杂多样，它包括的内容有：
（1）工作寄存器名：由PSW.3和PSW.4规定的当前工作寄存器区中的R0～R7都可以出现在操作数字段中。
（2）特殊功能寄存器名：21个SFR的名字都可以作为操作数使用。
（3）标号名：
赋值标号—由汇编指令EQU等赋值的标号。
指令标号—指令标号指示的指令的第一字节地址是该标号的值。
（4）常数：汇编语言指令允许以各种数制表示常数，总以数字开头。
二进制（B）、十进制、十六进制（H），若常数以字符开头，前面加0。
（5）$：用来表示程序计数器的当前值。如：JNB TF0,$
（6）表达式：汇编时，计算出表达式的值填入目标码。如：MOV A,SUM+1
4.2.1 编程步骤

## Slide 13: 4.2 编程的步骤、方法和技巧
4、编写程序 4）注释
注释部分不是汇编语言的功能部分，只是用于改善程序的可读性。
良好的注释是汇编语言程序编写中的重要组成部分。
4.2.1 编程步骤