## Slide 1: 单片机原理及应用 Single-chip Microcomputer Principle & Application
教师团队
秦晓飞、杨海马、肖儿良、夏 鲲、丁学明
范彦平、施伟斌、袁英豪、左小五、孙国强
上海理工大学 光电学院
机械工程学院
创新创业学院
2020年

## Slide 2: 4.2 编程的步骤、方法和技巧

## Slide 3: 4.2 编程的步骤、方法和技巧
1、模块化的程序设计方法
2、编程技巧
4.2.2 编程的方法和技巧

## Slide 4: 4.2 编程的步骤、方法和技巧
1、模块化的程序设计方法
1）程序功能模块化的优点
单个模块结构的程序功能单一，易于编写、调试和修改。
便于分工，从而可使多个程序员同时进行程序的编写和调试工作，加快软件研制进度。
程序可读性好，便于功能扩充和版本升级。
对程序的修改可局部进行，其它部分可以保持不变。
对于使用频繁的子程序可以建立子程序库，便于多个模块调用。
4.2.2 编程的方法和技巧

## Slide 5: 4.2 编程的步骤、方法和技巧
1、模块化的程序设计方法
2）划分模块的原则
每个模块应具有独立的功能，能产生一个明确的结果，即单模块的功能高内聚性。
模块之间的控制耦合应尽量简单，数据耦合应尽量少，即模块间的低耦合性。控制耦合是指模块进入和退出的条件及方式，数据耦合是指模块间的信息交换方式、交换量的多少及交换频繁程度。
模块长度适中。模块含20～100条指令较合适。
4.2.2 编程的方法和技巧

## Slide 6: 4.2 编程的步骤、方法和技巧
2、编程技巧
尽量采用循环结构和子程序。
尽量少用无条件转移指令。
对于通用的子程序，除了用于存放子程序入口参数的寄存器外，子程序中用到的其他寄存器的内容应压入堆栈（返回前再弹出），即保护现场。
在中断处理程序中，除了要保护处理程序中用到的寄存器外，还要保护标志寄存器。
用累加器传递入口参数或返回参数比较方便，在子程序中，一般不必把累加器内容压入堆栈。
4.2.2 编程的方法和技巧