## Slide 1: 7.3 89C51/S51与89C51/S51点对点异步通信
1 通信协议
2 波特率设置
3 通信程序举例
要保证通信成功，通信双方必须按照一系列约定工作，包括开始和结束标志、采用何种数据格式和通信速率等。 这种约定就叫做通信规程或协议

## Slide 2: 7.3.3 通信程序举例
【例7-10】设甲机发送，乙机接收。串行接口工作于方式3(每帧数据为11位，第9位用于奇偶校验)，两机均选用6.000 0 MHz的振荡频率，通信速率为2 400 b/s。通信的功能为：
返回

## Slide 3: 例7-10
甲机：
  将片外数据存储器4000H～407FH单元的内容向乙机发送，发送时对数据作偶校验，将P位值放在TB8中。每发送完一帧数据后，当甲机收到乙机“正确”的应答信号时，再发送下一个字节；当甲机接收到“不正确”应答信号时，重新发送原数据，直至发送正确。甲机将该数据块发送完毕后停止发送。

## Slide 4: 例7-10
乙机：
  接收甲机发送的数据，写入以4000H为首址的片外数据存储器中，直至接收完所有数据。
  每接收一帧数据，乙机对所接收的数据进行奇偶校验，并发出相应的应答信号。若校验正确，则乙机向甲机回发“数据发送正确”的信号(例中以00H作为应答信号)。若奇偶校验有错，则乙机发出“数据发送不正确”的信号(例中以FFH作为应答信号)。

## Slide 5: 解
计算定时器计数初值X
  取SMOD=0时，X＝249.49，取整数误差较大；
  取SMOD=1，则X＝242.98≈243＝F3H。
  实际速率＝2403.85 b/s
返回

## Slide 6: 流程图
甲机发送流程

## Slide 7
乙机接收流程

## Slide 8: 源程序-甲机(1/4) 主程序
ORG 0000H
LJMP MAIN ;上电，转向主程序
ORG 0023H ;串行口的中断入口地址
LJMP SERVE1 ;转向甲机中断服务程序
ORG 2000H ;主程序
MAIN： MOV TMOD,#20H ;设T1工作于模式2
MOV TH1,#0F3H ;赋计数初值
MOV TL1,#0F3H ;赋计数值
SETB TR1 ;启动定时器T1
MOV PCON，#80H ;设SMOD=1
MOV SCON，#0D0H ;置串行口方式3，允许接收

## Slide 9: 源程序-甲机(2/4) 主程序
MOV DPTR，#4000H ;置数据块首址
MOV R0，#80H ;置发送字节数初值
SETB ES ;允许串行口中断
ETB EA ;CPU开中断
MOVX A，@DPTR ;取第一个数据发送
MOV C，P
MOV TB8，C ;奇偶标志送TB8
MOV SBUF，A ;发送数据
SJMP $ ;等待中断

## Slide 10: 源程序-甲机(3/4) 中断服务程序
SERVE1：JBC RI，LOOP ;是接收中断，清除RI，转入接收乙机的应答信息
CLR TI ;是发送中断，清除此中断标志
SJMP ENDT
LOOP： MOV A，SBUF ;取乙机的应答信息
CLR C
SUBB A，#01H ;判断应答信号是#00H吗?
JC LOOP1 ;是#00H，发送正确(#00H-#01H)，C=1,转LOOP1
MOVX A，@DPTR ;否则甲机重发
MOV C，P
MOV TB8，C
MOV SBUF，A ;甲机重发原数据
SJMP ENDT

## Slide 11: 源程序-甲机(4/4) 中断服务程序
LOOP1： INC DPTR ;修改地址指针，准备发送下一个数据
MOVX A，@DPTR
MOV C，P
MOV TB8，C
MOV SBUF，A;发送
DJNZ R0，ENDT;数据块未发送完，返回继续发送
CLR ES ;全部发送完，禁止串行口中断
ENDT： RETI ;中断返回
END

## Slide 12: 源程序-乙机(1/4) 主程序
ORG 0000H
LJMP MAIN ;上电，转向主程序
ORG 0023H ;串行口的中断入口地址
LJMP SERVE2 ;转向乙机中断服务程序
ORG 2000H ;主程序
MAIN： MOV TMOD，#20H ;设T1工作于模式2
MOV TH1，#0F3H ;赋计数初值
MOV TL1，#0F3H ;赋计数值
SETB TR1 ;启动定时器T1

## Slide 13: 源程序-乙机(2/4) 主程序
MOV PCON，#80H ;设SMOD=1
MOV SCON，#0D0H ;置串行口方式3，允许接收
MOV DPTR，#4000H ;置数据区首址
MOV R0，#80H ;置接收字节数初值
SETB ES ;允许串行口中断
SETB EA ;CPU开中断
SJMP $ ;等待中断

## Slide 14: 源程序-乙机(3/4) 中断服务程序
SERVE2：JBC RI，LOOP ;是接收中断，清除中断标志，转LOOP(接收)
CLR TI ;是发送中断，清除此中断标志，中断返回
SJMP ENDT
LOOP： MOV A,SBUF ;接收(读入)数据
MOV C，P ;奇偶标志送C
JC LOOP1 ;为奇数，转LOOP1
ORL C，RB8 ;为偶数，检测RB8
JC LOOP2 ;奇偶校验错，转LOOP2
SJMP LOOP3
LOOP1： ANL C，RB8 ;检测RB8
JC LOOP3 ;奇偶校验正确，转LOOP3

## Slide 15: 源程序-乙机(4/4) 中断服务程序
LOOP2： MOV A，#0FFH
MOV SBUF，A ;发送“不正确”应答信号
SJMP ENDT
LOOP3： MOVX @DPTR,A ;存放接收数据
MOV A，#00H
MOV SBUF，A ;发送“正确”应答信号
INC DPTR ;修改数据区指针
DJNZ R0，ENDT ;数据块尚未接收完，返回
CLR ES ;所有数据接收完毕，禁止串行口中断
ENDT： RETI ;中断返回
END